Sprawa nr:SP.ZP.272…...2021.I.DT	Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

Adres obiektu budowlanego:

drogi powiatowe nr  1990D,1994D, 1967D, 1950D, 2024D, 1986D, 2075D i 1535D

w miejscowości Garncarsko

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Nazwa zadania:

„Wymiana krawężników przy drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Wrocław, 15 lipca 2021 r.

Opracował:

Dominik Szwedowski

Obwód Drogowy w Mirosławicach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INWESTOR
Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

- NAZWA ZADANIA

„Wymiana krawężników przy drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego”. Lokalizację miejsc, w których będą wykonywane prace  budowlane objęte przedmiotem zamówienia ujęto  szczegółowo w załączonym zestawieniu.

- Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające wymianie i obniżeniu krawężników przy drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego. W ramach zadania wymienione i obniżone zostaną krawężniki przy istniejących przejściach dla pieszych, które obecnie nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Krawężniki przewidziane do wymiany posiadają obecnie światło od 10 do 14 cm co w praktyce uniemożliwia pokonanie przejścia dla pieszych przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz stwarza poważne utrudnienia dla osób starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Krawężniki przewidziane do wymiany wykonane są jako krawężniki betonowe o szerokości 15 cm a część jako krawężniki kamienne. Wszystkie nowe krawężniki wykonane zostaną natomiast jako krawężniki betonowe 15 x 20 cm i ułożone zostaną ze światłem 2 cm.

Zakres prac do wykonania obejmuje rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży betonowych z ławami betonowymi wraz z ich wywozem i zagospodarowaniem.

W ramach zadania obniżona zostanie ponadto nawierzchnia istniejących chodników w celu jej wysokościowego dostosowania do nowego poziomu krawężników. Nawierzchnie istniejących chodników, przy których wymieniane będą krawężniki wykonane są z masy mineralno-asfaltowej, z kostki betonowej typu puzzle lub z betonowych płyt chodnikowych. W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni w obrębie przejść dla pieszych oraz jej odtworzenie z wykorzystaniem masy mineralno-asfaltowej i, kostki betonowej typu puzzle. Zakłada się częściowe uzupełnienie materiału z rozbiórek potrzebnego do przełożenia nawierzchni chodników o materiały nowe takie jak: obrzeża betonowe i kostkę brukową. W kilku lokalizacjach pomiędzy istniejącym chodnikiem a jezdnią przy której obniżamy krawężniki znajduje się pas zieleni, który zostanie zlikwidowany. Pas zieleni w tych miejscach zostanie wykorytowany, utwardzony kruszywem a jako nawierzchnia ułożona zostanie nowa kostka betonowa.

W związku z faktem, że w obrębie przejść dla pieszych, na których obniżane będą krawężniki znajdują się dwie studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacyjne oraz zasuwy wodociagowe, elementy te będą podlegały regulacji wysokościowej w celu dostosowania ich do nowego poziomu nawierzchni chodników.

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych.

Dane ogólne

Zakres robót obejmuje:

- 	cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm,

- rozbiórkę krawężników betonowych i krawężników kamiennych wraz z ławami betonowymi ,

- rozbiórkę obrzeży betonowych wraz z ławami betonowymi,

- rozbiórkę nawierzchni chodników z masy mineralno-asfaltowej,

- rozbiórkę nawierzchni chodników z kostki betonowej typu „puzzle” o wys. 8cm,

- rozbiórkę nawierzchni chodników z betonowych płyt chodnikowych o wym. 50 x 50 cm,

- wykonanie oraz formowanie wykopów z wywozem i utylizacją,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5mm o gr. 20 cm,

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej,

- przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej typu „puzzle” o wys. 8cm,

- wykonanie nawierzchni chodników z masy mineralno-asfaltowej AC8S o gr. ok. 3cm,

- wykonanie regulacji wysokościowej studni telekomunikacyjnych,

- wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych,

- wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych.

Krawężniki należy wymienić przy podanych poniżej drogach powiatowych:

- 1990D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka (skrzyżowanie z al. A. Krajowej),

- 1994D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka (ul. Świdnicka),

- 1967D w miejscowości Jordanów Śląski gm. Jordanów Śląski (ul. Wrocławska),

- 1950D w miejscowości Krzyżowice gm. Kobierzyce (ul. Główna),

- 2024D  w miejscowości Zabrodzie gm. Kąty Wrocławskie,

- 1986D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka (ul. Warszawska),

- 2075D w miejscowości Sobótka gm. Sobótka (ul. Warszawska),

- 1535D w miejscowości Nadolice Małe gm. Czernica (ul. Wrocławska).

Lokalizację miejsc, w których wymieniana będą krawężniki i na których konieczne jest w związku z tym przełożenie nawierzchni chodników przedstawiają zdjęcia.

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i zestawieniu krawężników do wykonania (załącznik do OPZ). Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Minimalna wartość procentowa  Zadania  jaką Zamawiający zobowiązuje się zlecić  Wykonawcy wynosi 80% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto.

- Termin realizacji

Termin realizacji umowy: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

- Rozliczenie zadania

Rozliczenie finansowe za wykonane i odebrane roboty do wartości określonej w umowie będzie odbywało się na postawie kosztorysu powykonawczego, który Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy.

- Nadzór inwestorski

Inwestycja nie wymaga zlecenia nadzoru inwestorskiego.

Nadzór nad inwestycją pełnić będą pracownicy Wydziału Dróg i Transportu:

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach: Dominik Szwedowski,

- na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie: Filip Datko.

- Płatność

Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru robót, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Organizacja ruchu

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia. Po zaakceptowaniu organizację ruchu  na okres robót wprowadzić w terenie.

Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres robót obejmuje prace związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych i polega na dostosowaniu wysokości krawężników na istniejących przejściach dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH WYNAGRODZENIA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.). Materiały pełnowartościowe pozyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych takie jak np: krawężniki kamienne i krawężniki betonowe, kostka  kamienna i  kostka betonowa, płyty chodnikowe i płyty ażurowe, itp. stanowią własność Inwestora. Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać powyższe materiały Inwestorowi i przetransportować je we wskazane przez niego miejsce.

- W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy branży drogowej oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie robót, 
a po zakończeniu robót usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek 
i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz 
z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń przekazanych przez Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób 
i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie robót w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym) zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm ).

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie do akceptacji dokumenty dotyczące jakości wbudowywanego materiału np.: świadectwa, atesty itp.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją.

- Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy w sposób bezpieczny dla uczestników ruchu drogowego oraz zachowania   w tym celu niezbędnych środków ostrożności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku i przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim na skutek niewykonywania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co potwierdził przedkładając Zamawiającemu kopię ww. umowy ubezpieczenia przed dniem zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 48, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru.

- OFERTA WYKONAWCY

Do oferty Wykonawca wypełnia kosztorys ofertowy.

- GWARANCJA

Wymagany termin gwarancji na roboty: min. 36 miesięcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Wrocław, 15 lipca 2021 r.

Opracował:

Dominik Szwedowski

Obwód Drogowy w Mirosławicach