Załącznik 7.1. do SIWZ

SP.ZP.272.14.2019.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1991 D na odcinku od skrzyżowania  z ul. Świętojańską w kierunku Sulistrowic, na długości ok. 680 m, gmina Sobótka

Opracowała:

Renata Hain – Kamfonik

Obwód Drogowy w  Mirosławicach

Marzec 2019

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  NAZWA ZADANIA

Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1991 D na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojańską w kierunku Sulistrowic, na długości  ok. 680 m, gmina Sobótka.

3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1991 D, na odcinku długości około 680 m, od drogi powiatowej nr 1990 D (ul. Świętojańskiej) do wys. działki nr 567/8 na drodze nr 1991 D, przed miejscowością Sulistrowice, w gminie Sobótka.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów z drogi. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku należy sfrezować nawierzchnię na średnią głębokość 4 cm, następnie wykonać warstwę wyrównawczo-wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej, w ilości średnio 100 kg/m² o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm  oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Na całym odcinku drogi należy wykonać poszerzenie jezdni do szerokości 6 m.

W przypadku różnicy rzędnych niwelety dla remontowanej jezdni należy wysokościowo dopasować istniejące skrzyżowania o nawierzchniach bitumicznych  dróg  gminnych poprzez  ich wyrównanie. Istniejące zjazdy gruntowe należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5mm. Istniejące zjazdy bitumiczne należy utwardzić masą mineralno – asfaltową o grubości po zagęszczeniu 6 cm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną o średniej szerokości 0,75 m i gr. 15 cm  dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem 6%).

Należy również oczyścić, odmulić i odtworzyć istniejące rowy wraz z wyprofilowaniem skarp. Istniejące przepusty rurowe należy oczyścić z namułu. Wykonać należy oznakowanie poziome grubowarstwowe i oznakowanie pionowe. Po wykonanych robotach budowlanych należy uprzątnąć pas drogowy, istniejących śmieci i zanieczyszczeń.

Zamierzenie to ma na celu polepszenie parametrów technicznych jezdni, walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót oraz projektu organizacji ruchu docelowego, przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.

4.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót wykonywany będzie na szerokości pasa drogowego tj.  jezdni, zjazdów i poboczy (dz. nr 125dr obręb Będkowice i dz. nr 567/7dr obręb Sulistrowice).

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, geodezyjnych i wysokościowych,

- karczowanie pni koparką podsiębierną,

- wywiezienie gałęzi i pni z karczowania na odległość 10 km,

- mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie na szer. 0,4 m i gł. 0,4 m poboczy gruntowych na długości drogi, obustronnie, pod poszerzenie drogi,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie poboczy gruntowych na długości drogi obustronnie pod utwardzenie z pozyskanej frezowiny/ kruszywa kamiennego,

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej długości i szerokości , na gł. ~ 4 cm,

- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni,

- wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w pobocza samochodami samowyładowczymi,

- ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm ( 100 kg/m2),

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kationową na zimno warstwy wiążąco – profilującej,

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu - 4 cm,

- utwardzenie poboczy gruntowych pozyskanym destruktem - frezowiną o szer. 0,75m (jak dla klasy L) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

- utwardzenie  kruszywem kamiennym 0-31,5 mm dróg gruntowych i zjazdów znajdujących się w pasie drogi,

- wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem urobku  przy wykonaniu zjazdów na drogi gminne/publiczne z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 6 cm,

- wykonanie robót ziemnych pod poszerzenie drogi,

- wypełnienie przekopów mieszanką (piasek stabilizowany i cement) -  gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości po zagęszczeniu 25 cm,

- ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości > 100 kN/m na poszerzanych odcinkach  drogi i na rozjazdach,

- oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku na odcinku 481 m,

- oczyszczenie rowów z namułu o gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu – profilacja odtworzonych rowów przydrożnych na odcinku 150 m,

- wykonanie robót ziemnych przy odtworzeniu rowów przydrożnych wraz z wywozem urobku na odległość 10 km,

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy do 0,6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy ½ - 30 m,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego za pomocą mas chemoutwardzalnych P-7c, P- 4 i P- 13,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych, istniejących śmieci i zanieczyszczeń.

UWAGA:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wyloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym. Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

5.   LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powiat Wrocławski - Gmina Sobótka – droga powiatowa nr 1991 D.Na odcinku długości ok. 680 m, od drogi nr 1990 D (ul. Świętojańskiej) do wys. dz. nr 567/8 w kierunku Sulistrowic.

Lokalizacja zgodnie z załączoną mapą.

6.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1991 D położony jest na obszarze gminy Sobótka, od skrzyżowania z drogą 1990 D (ul. Świętojańską) w kierunku Sulistrowic, na długości  ok. 680 m.

Aktualnie na długości rozpatrywanego odcinka drogi znajduje się bitumiczna nawierzchnia jezdni o dwóch pasach ruchu, posiadająca  na całej długości gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych. Stan poboczy gruntowych na większości odcinków  jest dobry – miejscami jest zawyżony 5 – 10 cm ponad poziom jezdni . W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych  pobocza jezdni będą wymagać  wzmocnienia i należy wymienić grunt na frezowinę. Obecnie istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni jest fragmentami zasypana piaskiem z pobocza, przez co zmniejszona jest rzeczywista szerokość jezdni. Średnia szerokość nawierzchni jezdni kształtuje się na poziomie ok. 5,40 m. W obrębie inwestycji istnieją skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej  oraz zjazdy na pola  o nawierzchni gruntowej.

Wzdłuż odcinka przedmiotowej drogi znajdują się również przepusty rurowe, które są zamulone na ok. 50% i  istniejące rowy, które wymagają oczyszczenia, odmulenia i odtworzenia, wraz z wyprofilowaniem skarp.

7. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac modernizacyjnych drogi  ma na celu ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni oraz na jej poszerzeniu do 6 m z zastosowaniem na powierzchni poszerzenia geosiatki. Szerokość jezdni i oś jezdni przyjęto zgodnie z parametrami stanu istniejącego jezdni.  Zakres robót obejmuje  sfrezowanie  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 4 cm  a następnie , na  całym odcinku ułożenie warstwy profilująco - wiążącej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm  ( 100kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm z masy jw. o uziarnieniu 0/11,2. Należy oczyścić  nawierzchnię jezdni przed  ułożeniem warstwy asfaltowej oraz wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2  istniejącej podbudowy bitumicznej i warstwy profilującej. Poszerzenie drogi należy wykonać obustronnie na szerokość  6 m. W związku z możliwością wystąpienia różnicy wysokościowej niwelety jezdni, na skrzyżowaniach z drogami gminnymi  należy wysokościowo dopasować rzędne. Zjazdy o nawierzchni gruntowej należy utwardzić zagęszczonym kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm   na grubość 20 cm a zjazdy bitumiczne należy utwardzić masą mineralno – asfaltową o grubości po zagęszczeniu 6 cm. Należy również  utwardzić pobocza gruntowe na długości remontowanego odcinka frezowiną,  o średniej szerokości 75 cm i gr. 15 cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  do 6%).

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-1

- długość remontowanego odcinka: 0,680 km

- szerokość jezdni istniejąca: śr. – 5,40 m,  po remoncie 6,00 m

- spadek poprzeczny nawierzchni : istniejący

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni oraz na poszerzeniach tj. ok. 3892 m2 + 544m2,  dla długości ok. 680 m. Pobocza i zjazdy wg opisu jak wyżej należy dowiązać  wysokościowo do rzędnych  jezdni po remoncie.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym .

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

  - Skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych:

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 6cm.

  - Zjazdy na drogi o nawierzchni gruntowej:

-   z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm  o  grubości 20cm,

  - Pobocza:

-  nawierzchnie z pozyskanej frezowiny o  gr.  15 cm .

8.4.       Jezdnia:

-  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm (100kg/m2),

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.

8.5.       Poszerzenie jezdni:

-  wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym i cementem (50 kg na 1m3 mieszanki) o gr. 15 cm

-  podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 30 cm.

- ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości >100kN na poszerzanych odcinkach drogi, na          
             szer. 1m.

-  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm (100kg/m2),

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą  o głębokości  do 20cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć w miejsce składowania tego typu odpadów, (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach..

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome tj. linie krawędziowe wąskie P-7c oraz linie P- 4 i P-13 należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego.

Oznakowanie pionowe

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe (chronić przed uszkodzeniem) i uzupełnić o znaki wynikające z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego.

Odwodnienie i studnie

W ciągu drogi nie ma studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująco –wiążąca w ilości 100 kg/m2 (średnio ok. 4 cm), warstwa ścieralna z MMA 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.

Oświetlenie uliczne

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego - zachować.

Odwodnienie drogi

Odcinek drogi ujęty do remontu nie ma kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Posiada rowy otwarte dla odbioru wód opadowych, które należy oczyścić, odmulić i odtworzyć. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocza poprzez spadek  do istniejących rowów przydrożnych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca  w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA :

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

- W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu  
    docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie , w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej 
    organizacji ruchu kompletnego oznakowania  poziomego.

11.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

13. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01      OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04      PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a    NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  WARSTWA  ŚCIERALNA

D-05.03.05b    NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11      FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05      UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.01.01      OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE

D-07.02.01      OZNAKOWANIE PIONOWE

D-05.03.26 WZMOCNIENIE POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI GEOSIATKĄ W RAMACH NAKŁADEK    
                       NAWIERZCHNI