Załącznik 7.8. do SIWZ

SP.ZP.272.14.2019.II.DT

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE 8 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D na odcinku                                                                                  dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice                                do wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka

Wykonał :

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247 tel. 71-72-21-714

Kwiecień 2019r.

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka

Lokalizacja odcinka drogi nr 1341D do modernizacji w działce nr 58 dr obrębu Łosice oraz w działce nr 67/2 obrębu Budziwojowice, gmina Długołęka tj.  odcinek od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice. Długość odcinka do modernizacji nawierzchni drogi – 1305 mb, szerokość jezdni od 5,7m do  6,2m.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,305km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice , gmina Długołęka.

Modernizacja wykonana będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (w działce nr 58 dr obręb Łosice oraz w działce nr 67/2 obrębu Budziwojowice, gmina Długołęka). Modernizacja polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej istniejącej jej szerokości i na długości odcinka drogi – 1305mb, a następnie ułożeniu na całym odcinku warstwy  wiążąco-profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 o grubości po zagęszczeniu ok. 4cm (tj. w ilości 100 kg/m2) oraz na ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm. W granicach pasa drogowego drogi 1341D wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do posesji i na pola, następująco: zjazdy wykonane z masy bitumicznej należy sfrezować technologicznie o gr. 4 cm na dł. ok. 2m do 3 m i wykonać w na całej powierzchni zjazdu w masie asfaltowej o grubości od 4cm do 8cm; zjazdy gruntowe należy wykorytować i utwardzić frezowiną, włączenia dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych należy sfrezować technologicznie ( w granicach pasa drogi 1341D) dla równego wysokościowo połączenia z istniejącą jezdnią - o gr. 4cm i wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm z AC11S 50/70. Należy również dokonać rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej (gr. 8 cm), następnie ponowne wykonać ułożenie kostki betonowej na dodatkowej warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm o gr. ok. 5 cm. Na odcinku od działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice po stronie prawej należy przy krawędzi na długości 25 mb ustawić zatopiony krawężniki betonowe na ławie betonowych z oporem – w świetle 4cm ponad krawędz jezdni. Należy również wykonać na całych istniejących szerokościach (1 m, 1,3m i 1,5m) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 i frezowiną (ze spadkiem 6% od jezdni) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1341D od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice, położona jest w gminie Długołęka. Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości drogi gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym                          i poprzecznym oraz łaty bitumiczne (łaty ,,grys z emulsją” oraz łaty z mas bitumicznych) po wykonanych remontach cząstkowych. Jezdnia jest zdegradowana. W terenie zwartej zabudowy w miejscowościach oraz za tymi  terenami jest z poboczami o nawierzchni gruntowej  lub nawierzchni trawiastej.  Pobocza gruntowe po obu stronach na ogólnej długości ok.. 1305mb jest dobry – nawiązują się do krawędzi jezdni. W związku    z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą usunięcia nadmiaru gruntu                      i wykorytowania poniżej nowej krawędzi jezdni o 15cm w celu wykonania poboczy wzmocnionych kruszywem kamiennym 0-31,5 oraz pozyskaną z jezdni frezowiną. Szerokość nawierzchni  jezdni jest  zmienna: od 5,7 do 6,2m.

Wjazdy na 2-wie drogi śródpolne oraz do 2-ch posesji i do kapliczki są o nawierzchniach bitumicznych. Pozostałe zjazdy do posesji, do gruntów ornych oraz na drogi śródpolne są o nawierzchni gruntowej.                    W ciągu drogi występują obustronne rowy przydrożne w stanie wystarczająco dobrym dla odwodnienia drogi. Jezdnia odwadniania jest tam powierzchniowo, poprzez spływ wody opadowej  do rowów przydrożnych, lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltracją do podłoża gruntowego.

W ciągu drogi w m. Budziwojowice są dwa przystanki autobusowe bez zatok z 10m peronami i 30m chodnikiem (nie podlega przebudowie). Teren, którego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski.                         W obrębie miejscowości Budziwojowice na odcinku ok.470m po obu stronach drogi zlokalizowane są posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi, pozostały odcinek drogi         do m. Łosice przebiega w terenie niezabudowanym.

Droga ta jest drogą klasy L – droga dla pojazdów jadących od strony miejscowości Łosice, Dobroszów, Szczodre i od strony Łoziny.

4.  ZAKRES ROBÓT

W ramach modernizacji drogi powiatowej planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw mas mineralno - asfaltowych z AC (4cm +4cm) po uprzednim sfrezowaniu istniejącej całej powierzchni nawierzchni o grubości do 4 cm,  a na ok. 5 metrowych odcinkach na początku i końcu należy sfrezować do ogólnej głębokości 8cm. Należy dokonać korytowania, a następnie wykonać utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 i frezowiną o grubości 15 cm, a także  w granicach pasa drogowego drogi 1341D należy wysokościowo dopasować istniejące wjazdy na drogi śródpolne, zjazdy do posesji następująco: wjazdy i zjazdy wykonane z masy bitumicznej wykonać na całej powierzchni zjazdu w masie mineralno - asfaltowych z AC o grubości od 4 cm do 8cm; zjazdy gruntowe i o nawierzchni z kruszywa należy utwardzić frezowiną o grubości 20cm, zjazd z kostki betonowej należy rozebrać i ponowne ułożyć kostkę betonową na dodatkowej 5 cm w-wie kruszywa 0/31,5 i 3 cm podsypce cementowo-piaskowej.                   Na odcinku od działki 87/5 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice po stronie prawej należy przy krawędzi na długości 25 mb ustawić zatopiony krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowych                       z oporem – w świetle 4cm ponad krawędź jezdni w celu zapobiegnięcia spływu wód opadowych płynących jezdnią z wiaduktu poprzez zjazd na teren posesji. W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linią segregacyjną (w osi) P-4, P-6, P-1e P-1a oraz liniami przystankowymi P-17, przejść dla pieszych P-10  z P-14.

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi 1341D w działce nr 58 dr obręb Łosice oraz w działce nr 67/2 obrębu Budziwojowice, gmina Długołęka.

Roboty polegać będą na:

- wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ frezem,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie zjazdów gruntowych                      i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 4 cm i lokalnie do 8 cm (początek i koniec na dł. 5 m), oraz technologicznym frezowaniu na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2),

- ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej                       po zagęszczeniu średnio 4cm ( 100 kg/m2),

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(0,5kg/m2),

- ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzeniu poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm             i szerokości od 1m do1,5m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzeniu zjazdów (gruntowych) frezowiną/kruszywem kamiennym o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- rozbiórce i ponownym ułożeniu kostki betonowej - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm, regulacja wysokościowa ok. 5 cm,

- ustawienie krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowych z oporem – w świetle 4cm ponad krawędź jezdni,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego,

- wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonaniu oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni do 4cm, lokalnie do 8cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowych z oporem – w świetle 4cm ponad krawędź jezdni,

- wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 w ilości 100 kg/m2 (w jezdni drogi) ,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm          w jezdni drogi (i na włączeniach dróg oraz zjazdów bitumicznych gr. od 4cm do 8cm) ,

- remont istniejących nawierzchni wjazdów i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych – frezowanie technologiczne o gr. 4 cm i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości                     od 4cm do 8cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej i z kruszywa kamiennego na nawierzchnie utwardzone  z frezowiny o grubości 20 cm do działek: posesji, gruntów rolnych i na drogi śródpolne, poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych ( w tym zawyżonych) - na głębokość do 20cm,

-  rozbiórce i ponownym ułożeniu kostki betonowej - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8,

- wykonanie utwardzenia poboczy – grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 i z frezowiny, poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych ( w tym zawyżonych) na całych istniejących szerokościach od 1m do1,5m i grubości korytowania do 10cm,

-  wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego – linie segregacyjne (w osi) P-4, P-6, P-1e,                  P-1a oraz liniami przystankowymi P-17, przejść dla pieszych P-10  z P-14 (ok.175m2).

-    sprzątanie terenu budowy oraz wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

W POWYŻSZYM ZAKRESIE ZAWIERA SIĘ:

-  przed ułożeniem w jezdniach w-wy wiążącej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,

- przed ułożeniem w jezdniach i na zjazdach w-wy ścieralnej dokonanie mechanicznego oczyszczenia                    i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- wykonanie na istniejącej po sfrezowaniu podbudowie jezdni dr nr 1341D warstwy wiążąco – profilującej               z masy mineralno-asfaltowej  z AC11W  w ilości 100 kg/m2 (śr. 4 cm) ,

- wykonanie na całym odcinku jezdni, tj. na włączeniach do dróg i na wykonanej  warstwie wiążąco – profilującej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm,

- korytowanie w poboczach gruntowych będzie o głębokości do10 cm na szerokościach istniejących poboczy tj. od 1m do 1,5m dla wykonania poboczy o grubości 15cm z kruszywa  poniżej nowej krawędzi jezdni (dla wykonania utwardzonego pobocza z uzyskanej frezowany, po jej wykorzystaniu pobocza wykonać z naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5).Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- korytowanie w zjazdach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 20 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na powierzchniach istniejących zjazdów i grubości korytowania od 15cm do 20cm, (dla wykonania utwardzonych zjazdów z uzyskanej frezowany o grubości 20cm).Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej wykonać –na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych wykonanych mechanicznie – oznakowanie gładkie.                   Przed wykonaniem oznakowania poziomego Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu poziomego .

Wykonanie warstw nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza:

- warstwa ścieralna jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70  grubości 4cm, dla KR-3,

- warstwa ścieralna zjazdów: beton asfaltowy AC11S 50/70  grubości 4cm do 8cm, dla KR-2,

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- dodatkowo warstwa profilująco - wiążąca jezdni: beton asfaltowy AC11W 50/70 grubości ok. 4 cm                    (tj. ok. 100 kg/m2), dla KR-3,

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 podłoża bitumicznego,

- pobocza z frezowany i z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm i szerokości – 1m do1,5m ( na całych szerokościach istniejących poboczy),

- zjazdy istniejące gruntowe wykonać z frezowiny o grubości 20cm, na całej powierzchni w pasie drogowym (ustalenia z inspektorem w terenie),

- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowych z oporem przy krawędzi jezdni –              w świetle 4cm (ponad krawędź jezdni),

- zjazd z kostki betonowej podlega na długości od krawędzi jezdni do bramy wjazdowej rozbiórce                     i ponownym ułożeniu kostki betonowej - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej                    o gr. 8cm,

Przewiduje się, że roboty prowadzone będą systemem mechanicznym za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych, a ok. 10%  narzędziami ręcznymi.

UWAGI:

- Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na włączeniach z dróg gminnych                do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej.

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa 1341D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR3

- długość odcinka: ok. 1,305 km

- szerokość jezdni: zmienna od 5,7m do 6,2m ,

- szerokość pobocza gruntowego: od 1m do 1,5m ( w terenie zabudowanym od 1,3 do 1,5m, za tym terenem 1m i 1,5m)

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś drogi przyjęto w osi drogi istniejącej. Niweleta jezdni ulegnie podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych o ok. 4cm ( lokalnie  do 5cm, uzależnione od 4cm frezowania profilującego istniejącej jezdni). Istniejące szerokości nawierzchni: jezdni, zjazdów, włączeń                                  dla dróg nie ulegną zmianie. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, oraz z drogami. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową poboczy i zjazdów wg opisu jak wyżej i połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni na powierzchni ok. 7.746,5m2 dla długości 1,305km.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane                             nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogowym. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu drogą powiatową. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni ( 2% ) oraz poboczy ( 6% ). Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  4cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą o głębokości od 10cm do 20 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć  w miejsce składowania tego typu odpadów – we własnym zakresie Wykonawcy (koszt po stronie Wykonawcy).

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9.  ORGANIZACJA RUCHU

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

Stałą organizację ruchu poziomego - Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt oraz wykona oznakowanie                  w terminie zakończenia robót wg umowy.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży schematyczny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (uwzględniający ruch pieszych) oraz projekt docelowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takiego projektu opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanego w kompletnym zakresie projektu do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonym
projekcie,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA:

  - Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające
z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach  kosztorysu ofertowego.

  - W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi ryczałtową kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w 2 oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu oznakowania poziomego – w osi - segregacja, linii przystankowych, przejść dla pieszych.

3    Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją   w terminie               i w warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą zadanie z strony Zamawiającego. Uwzględnić w harmonogramie robót wykonanie oznakowania nie wcześniej niż po 14 dniach po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni.

10.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE

D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11           FREZOWANIE NAWIERZCHNI asfaltowych na zimno

D-06.01.05	UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.01.01_        OZNAKOWANIE POZIOME grubowarstwowe

D - 08.01.01        KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.04.01          WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D- 08.02.02        NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WT - 2 2014        zalacznik do zarz 47

WT-1 2014          zalacznik do zarz 46

Wrocław, .8.04.2019r.

Wydział Dróg i Transportu

Opracował:  Tadeusz Wojciechowski