Załącznik 7.9. do SIWZ

SP.ZP.272.14.2019.II.DT

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE 9 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1911D na odcinku dł. ok. 750mb w miejscowości Łosice: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D do wiaduktu drogi S8, gmina Długołęka

Wykonał :

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247 tel. 71-72-21-714

Kwiecień 2019r.

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1911D na odcinku dł. ok. 750mb w miejscowości Łosice: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D do wiaduktu drogi S8, gmina Długołęka.

Lokalizacja odcinka drogi nr 1911D do modernizacji w działce nr 62 dr obrębu Łosice, gmina Długołęka tj.  odcinek od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice do działki 98/1 dr - wiaduktu drogi S-8 w obrębu Ł0sice. Długość odcinka do modernizacji nawierzchni drogi – ok. 750 mb, szerokość jezdni istniejącej od 3,6m do  4,3m.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1911D na odcinku dł. ok. 0,750km od obrębu skrzyżowania                    z drogą nr 1341D w m. Łosice do działki 98/1 dr - wiaduktu drogi S-8 w obrębie m. Łosice , gmina Długołęka.

Modernizacja wykonana będzie w pasie drogowym (w działce nr 62 dr obręb Łosice, gmina Długołęka) na jezdni, zjazdach, poboczach, pasach zieleni, lokalnie w rowach i przy przepustach w celu ich oczyszczenia dla odpływu wód opadowych. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie poszerzenie jezdni                     o około 0,8m, wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw mas mineralno - asfaltowych z AC (4cm +4cm) po uprzednim sfrezowaniu istniejącej całej powierzchni nawierzchni                            o grubości do 4 cm, a na ok. 5 metrowych odcinkach na początku i końcu należy sfrezować do ogólnej głębokości 8cm. Wzmocnienie warstw jezdni poprzez ułożenie warstwy przeciwspękaniową pod warstwy bitumiczne. Modernizacja obejmuje także utwardzenie poboczy (na szerokościach 1,2m utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 i frezowiną (ze spadkiem 6% od jezdni) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do nowej krawędzi jezdni oraz wzmocnienie skrzyżowań i zjazdów z drogi                              o nawierzchni bitumicznej i betonowej do odtworzenia w nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej AC,                    a zjazdów gruntowych do wykonania o nawierzchni z frezowiny. W celu zapobiegnięcia spływu wód opadowych z pasa drogowego na teren posesji w pasie drogowym w odległości ok. 0,5m przed granicami działek prywatnych należy liniowo wbudować wyniesione w świetle 10cm obrzeża betonowe, a w zjazdach zatopione krawężniki betonowe (w świetle-4cm), na skrzyżowaniach z drogami wbudować odwodnienie liniowe (typ Aco). Zakres obejmuje wykonanie w terenie zwartej zabudowy m. Łosice uporządkowanie pasów zieleni – rozłożenie ziemi urodzajnej z posianiem trawy, a także oczyszczenie trzech przepustów drogowych oraz odmulenie i odtworzenie czterech odcinków rowów na długościach do 5m przy wylotach tych przepustów. W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linie krawędziowe P-7c, P-7d oraz linie przystankowe P-17.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1911D od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice do działki 62 dr - wiaduktu drogi S-8 w m. Łosice, położona jest w gminie Długołęka. Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości drogi gęste spękania siatkowe, duże ilości wykruszeń w nawierzchni, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz dużą ilość łaty bitumiczne (łaty ,,grys z emulsją” oraz łaty z mas bitumicznych) po wykonanych remontach cząstkowych. Jezdnia jest zdegradowana z ,,wiekową” nawierzchnią bitumiczną. Na całym odcinku droga jest z poboczami o nawierzchni gruntowej lub nawierzchni trawiastej.  Pobocza gruntowe po obu stronach na ogólnej długości ok.750mb jest dobry – nawiązują się do krawędzi jezdni. W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą usunięcia gruntu i wykorytowania poniżej nowej krawędzi jezdni o 15cm w celu wykonania poboczy wzmocnionych kruszywem kamiennym 0-31,5 oraz pozyskaną z jezdni frezowiną. Szerokość nawierzchni  jezdni jest  zmienna: od 3,6m do 4,3m.

Wjazdy na 2-wie drogi gminne oraz zjazdy do 4-ch posesji są o nawierzchniach bitumicznych, a 2-wa zjazdy i 1-dno dojście do furtki są o nawierzchniach z betonu lanego. Pozostałe zjazdy do posesji, do gruntów ornych są o nawierzchni gruntowej. Od skrzyżowania z drogą nr 1341D występują obustronne rowy przydrożne na odcinkach: -po stronie prawej na długości ok.350m, a po stronie lewej na długości ok.245m, są one w stanie wystarczająco dobrym dla odwodnienia drogi. Na odcinku zwartej zabudowy m. Łosice brak jest rowów, występują pobocza z pasami zieleni o szerokości od 3m do 4,5m. Na dalszym odcinku za terenem zwartej zabudowy do końca zadania tj. do granicy z działką nr 98/1 należącej do wiaduktu drogi S-8 Droga nr 1911D jest w nasypie z poboczami gruntowymi o szerokości 1,2m , 1,3m. Jezdnia odwadniania jest powierzchniowo, poprzez spływ wody opadowej do rowów przydrożnych, lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltracją do podłoża gruntowego.

W ciągu drogi w m. Łosice są dwa przystanki autobusowe bez zatok, jeden z 10m peronem z wiatą przystankową, a po przeciwnej stronie jezdni tylko znak D-15 (nie podlega przebudowie). Teren, którego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski. W obrębie miejscowości Łosice na odcinku ok.450m po obu stronach drogi zlokalizowane są posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi i małym osiedlem wielorodzinnym, pozostały odcinek drogi obrębu m. Łosice przebiega                   w terenie niezabudowanym.

Droga ta jest drogą klasy L – droga dla pojazdów jadących od strony miejscowości Michałowice oraz od strony m. Szczodre i od strony Łoziny.

4.  ZAKRES ROBÓT

W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego. Na całym odcinku drogi należy wykonać poszerzenie jezdni - po stronie prawej 0,4m i po stronie lewej 0,4m, do szerokości dla jezdni:4,4m(ok. 300mb),4,9m (ok. 130mb), 5,1m (300mb). Na całym odcinku należy frezować istniejącą nawierzchnie bitumiczną jezdni na głębokość do 4 cm a na ok. 5 metrowych odcinkach na początku i końcu należy sfrezować do ogólnej głębokości 8cm, następnie na odcinku sfrezowanym i poszerzenia jezdni wykonać warstwę wiążąco-profilującą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 o grubości po zagęszczeniu ok. 4cm (tj. w ilości 100 kg/m2), a następnie  ułożyć warstwę przeciwspękaniową pod warstwy bitumiczne i ułożyć warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm. W granicach pasa drogowego drogi 1911D wysokościowo dopasować istniejące skrzyżowania, zjazdy do posesji i na pola, następująco: zjazdy wykonane z masy bitumicznej należy sfrezować technologicznie o gr. 4 cm na dł. ok. 2m do 3 m, zjazdy                   o nawierzchni betonowej należy rozebrać z warstwy betonu i na całej powierzchniach tych zjazdów wykonać nawierzchnię w masie mineralno – asfaltowej o grubości od 4cm do 8cm; zjazdy gruntowe należy wykorytować i utwardzić frezowiną o grubości 20 cm; włączenia dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych należy sfrezować technologicznie o gr.4cm (w granicach pasa drogi nr 1911D) i dla równego wysokościowo połączenia z istniejącą jezdnią wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej o gr. od 4 cm do 8cm z AC11S 50/70. Należy również dokonać rozbiórki 10 m cieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki betonowej 16x16x16 cm (przy peronie przystankowym) i wykonać tam poszerzenie dla jezdni. Zakres obejmuje również wykonanie na całym odcinku  i na szerokościach 1,2m utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 i frezowiną o grubości 15 cm (ze spadkiem 6% od jezdni) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni oraz w terenie zwartej zabudowy m. Łosice uporządkowanie pasów zieleni – rozłożenie ziemi urodzajnej z posianiem trawy, a także oczyszczenie trzech przepustów drogowych oraz odmulenie i odtworzenie czterech odcinków rowów na długościach do 5m przy wylotach tych przepustów.  W celu zapobiegnięcia spływu wód opadowych z pasa drogowego na teren posesji                       w pasie drogowym w odległości ok. 0,5m przed granicami działek prywatnych należy liniowo wbudować wyniesione w świetle 10cm obrzeża betonowe na ławach betonowych z oporem, w zjazdach wbudować zatopione krawężniki betonowe (w świetle-4cm) na ławach betonowych z oporem, a na skrzyżowaniach                    z drogami wbudować odwodnienie liniowe (typ Aco) na ławach betonowych z oporem. W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linie krawędziowe P-7c, P-7d oraz liniami przystankowymi                 P-17.

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi 1911D (w obrębie Łosic                 na dz.nr 62dr).

Roboty polegać będą na:

- wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie                         na długości drogi obustronnie pod wykonanie poszerzenia jezdni,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie                           na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ frezem,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie zjazdów gruntowych i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 10 cm,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem,

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

- profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 4 cm i lokalnie do 8 cm (początek i koniec na dł. 5 m), oraz technologicznym frezowaniu na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni podbudowy bitumicznej

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2),

- ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej                       po zagęszczeniu średnio 4cm ( 100 kg/m2),

- układanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (geosiatki),

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(0,5kg/m2),

- ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzeniu poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm               i szerokości 1,2m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzeniu zjazdów (gruntowych) frezowiną o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- rozbiórce kostki betonowej 16x16x16 cm

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowych z oporem - jak dla robót na zjazdach                             o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm,

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowych z oporem - jak dla robót na chodnikach                             o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm,

- uporządkowanie pasów zieleni – rozłożenie ziemi urodzajnej z posianiem trawy,

- oczyszczenie przepustów drogowych,

- odmulenie i odtworzenie rowów,

- wbudowanie w trzech wlotach dróg odwodnienia liniowego klasy D-400 (typ Aco),

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego,

- wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonaniu oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni do 4cm, lokalnie do 8cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm i nawierzchni betonowych o grubości 10 cm,

- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowych z oporem – w świetle 4cm ponad nawierzchnię zjazdów,

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem – w świetle 10cm ponad przyległy teren zieleni,

- korytowanie dla poszerzenia jezdni z wykonaniem podbudowy z 15 cm grubości stabilizacji piasku                            z cementem o Rm=2,5 MPa, z  łamanego kruszywa kamiennego : w-wa dolna z 0/63 o grubości 15 cm,                  w-wa górna z 0/31,5 o grubości 10cm i podbudowy z masy mineralno – asfaltowej AC 16W o grubości 4 cm,

- wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 w ilości 100 kg/m2 (w jezdni drogi) ,

- układanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (geosiatki), Siatka o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3%. Min. 1 badanie Lautnera na 1000m2 ułożonej siatki,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm          w jezdni drogi (i na włączeniach dróg oraz zjazdów bitumicznych gr. od 4cm do 8cm) ,

- remont istniejących nawierzchni wjazdów i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych – frezowanie technologiczne o gr. 4 cm i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości                     od 4cm do 8cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej i z kruszywa kamiennego na nawierzchnie utwardzone  z frezowiny o grubości 20 cm do działek: posesji, gruntów rolnych, poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych - na głębokość do 15cm,

- wykonanie utwardzenia poboczy – grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 i z frezowiny, poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych na szerokościach 1,2m i grubości korytowania do 10cm,

- wbudowanie odwodnienia liniowego klasy D-400 (z rusztem przejazdowym dla samochodów ciężarowych) o szerokości min. 18,5 cm, wysokości min. 21 cm (odwodnienie typu Aco) ustawionego na ławie betonowej  z oporem o grubości 15 cm z C 16/20,

- oczyszczenie trzech przepustów drogowych o średnicach: 400mm zamulonego w ok. 75% światła, 600mm zamulonego w ok. 50% światła , 600mm zamulonego w 100% światła ,

- odmulenie rowów z warstwy ok. 30cm i odtworzenie rowów o głębokości ok. 70cm,

– rozłożenie ziemi urodzajnej o grubości do 5cm z posianiem trawy,

-  wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego – linie krawędziowe P-7c i P-7d oraz liniami przystankowymi P-17, (ok.182m2).

-    sprzątanie terenu budowy oraz wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

W POWYŻSZYM ZAKRESIE ZAWIERA SIĘ:

-  przed ułożeniem w jezdniach w-wy wiążącej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,

przed ułożeniem w jezdniach i na zjazdach w-wy ścieralnej dokonanie mechanicznego oczyszczenia                    i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

wykonanie na istniejącej po sfrezowaniu podbudowie jezdni i wykonanym poszerzeniu dr nr 1911D warstwy wiążąco – profilującej  z masy mineralno-asfaltowej  z AC11W  w ilości 100 kg/m2 (śr. 4 cm) ,

wykonanie na całym odcinku jezdni, tj. na włączeniach do dróg i na wykonanej  warstwie wiążąco – profilującej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm,

Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie na własne składowisko odpadów i zagospodaruje go we własnym zakresie(lub utylizacji na własny koszt),

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej wykonać –na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych wykonanych mechanicznie – oznakowanie gładkie. Przed wykonaniem oznakowania poziomego Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu poziomego .

Wykonanie warstw nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza:

warstwa ścieralna jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70  grubości 4cm, dla KR-2,

warstwa ścieralna zjazdów: beton asfaltowy AC11S 50/70  grubości 4cm do 8cm, dla KR-2,

oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

dodatkowo warstwa profilująco - wiążąca jezdni: beton asfaltowy AC11W 50/70 grubości ok. 4 cm                    (tj. ok. 100 kg/m2), dla KR-2,

oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 podłoża i poszerzenia bitumicznego,

pobocza z frezowany i z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm i szerokości – 1,2m ,

zjazdy istniejące gruntowe wykonać z frezowiny o grubości 20cm, na całej powierzchni w pasie drogowym (ustalenia z inspektorem w terenie),

ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowych z oporem w zjazdach do posesji –              w świetle 4cm (ponad powierzchnię zjazdu),

Przewiduje się, że roboty prowadzone będą systemem mechanicznym za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych, a ok. 10%  narzędziami ręcznymi.

UWAGI:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na włączeniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej.

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa 1911D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR2

- długość odcinka: ok. 0,750 km

- szerokość jezdni: zmienna od 4,4m do 5,1m ,

- szerokość pobocza gruntowego: 1,2m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś drogi przyjęto w osi drogi istniejącej. Niweleta jezdni ulegnie podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych o ok. 4cm ( lokalnie  do 5cm, uzależnione od 4cm frezowania profilującego istniejącej jezdni). Istniejące szerokości nawierzchni: jezdni, zjazdów, włączeń                                  dla dróg nie ulegną zmianie. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, oraz z drogami. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową poboczy i zjazdów wg opisu jak wyżej i połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na szerokości jezdni  na powierzchni ok. 3.857,3m2 dla długości 0,750km.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane                             nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogowym. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu drogą powiatową. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni ( 2% ) oraz poboczy ( 6% ). Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy i pasy zieleni.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  4cm, nawierzchni z betonu lanego o grubości 10 cm, cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej 16x16x16 cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą o głębokości od 10cm do 20 cm, a dla poszerzenia o głębokości do 44 cm Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć  w miejsce składowania tego typu odpadów – we własnym zakresie Wykonawcy (koszt po stronie Wykonawcy).

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9.  ORGANIZACJA RUCHU

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

Stałą organizację ruchu poziomego - Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt oraz wykona oznakowanie                  w terminie zakończenia robót wg umowy.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży schematyczny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (uwzględniający ruch pieszych) oraz projekt docelowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.                  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takiego projektu opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanego w kompletnym zakresie projektu do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonym
projekcie,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA:

Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające
z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił                   w dowolnej pozycji/pozycjach  kosztorysu ofertowego.

W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi ryczałtową kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w 2 oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu oznakowania poziomego – linii krawędziowych, linii przystankowych.

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie                             i w warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą zadanie z strony Zamawiającego. Uwzględnić                            w harmonogramie robót wykonanie oznakowania nie wcześniej niż po 14 dniach po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni.

10.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I

WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05	UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME

D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.04.01	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-04.05.01   PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.26a    ZABEZPIECZENIE –GEOSIATKA- NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI.

Wrocław, 12.04.2019r.

Opracował:  Tadeusz Wojciechowski

Wydział Dróg i Transportu