| lp. | miejscowość / obręb | nr drogi | dokładna lokalizacja | długość istniejących barier do usunięcia | ścinka poboczy pod barierami | wycinka zieleni | długość nowych barier | początek bariery | koniec bariery | promienie łuków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jordanów Śląski |
| 1. | Dankowice | 1968D | Odcinek drogi na wysokości przepustu na rowie na dz. Nr 284w | ------- | ------- | ------- | Strona lewa L1=88mb, L2=60mb) Strona prawa L3=76mb | L – skos L – skos P- nawiązanie do murku przepustu | L – skos L – skos P - skos | łuk pow. 20 m wg dok. zdjęciowej odcinek prosty odcinek prosty |
| 2 | Jezierzyce Wielkie | 1968D | Odcinek drogi przed miejscowością od strony Dankowic | ------- | ------- | ------- | Strona lewa L1=84mb | L – skos | L – skos | odcinek prosty |
| Gmina Mietków |
| 3. | Borzygniew/ Dzikowa | 1999D | Droga z płyt betonowych – bariery wzdłuż drogi od strony nasypu kolejowego | Strona lewa L1=520mb (betonowe) | 520 x 0,10 x 2,0m | ------- | 520 mb | skos | skos | odcinek prosty |
| 4. | Domanice | 1997D | Odcinek drogi przed mostem | ------- | 64 x 0,10 x 1,5m | ------- | 64 mb | skos | skos | odcinek prosty |
| Gmina Kąty Wrocławskie |
| 5. | Zachowice | 2002D | Odcinek drogi między m. Zachowice –Kamionna przed wjazdem do lasu | ------- | ------- | ------- | Strona lewa L1=220mb) Strona prawa L2=40mb | L – skos P - skos | L- skos P - skos | odcinek prosty |
| 6. | Strzeganowice | 2016D | Wjazd do miejscowości od strony autostrady A4 – przepust na rowie na dz. Nr 174w i 170/2w | ------- | 24 x 0,10 x 1,0m | ------- | Strona lewa L1=12mb) Strona prawa L2=12mb | L – skos P - skos | L – skos P - skos | odcinek prosty |

W załączeniu mapy lokalizacyjne prac oraz pakiety zdjęć przedstawiające stan istniejący na dzień 31.10. 2019 roku.

Łącznie

Długość barier betonowych do rozbiórki: 520 mb

Długość barier stalowych do rozbiórki: 0 mb

Ścinka poboczy: (1040 +  96 + 24) x 0,1 = 116,0 m3

Wycinka zieleni: 0,00 m2

Długość nowych barier: 1176 mb

Zakończenia barier i łuki wg tabeli