Załącznik nr 5 do SWZ po modyfikacji 05.03.2021 r.

Nazwa i adres Zamawiający:

Powiat Wrocławski

Ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Adres obiektu budowlanego:

Siedziba Starostwa Powiatu Wrocławskiego

Ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

nr. działek;

dz. Nr: 81/10, obręb południe Wrocław

dz. Nr: 81/20, obręb południe Wrocław

dz. Nr: 81/17, obręb południe Wrocław

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA TERENIE SIEDZIBY STAROSTWA

POWIATU WROCŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU

CPV zamówienia

Przedmiot główny

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty budowlane pomocnicze

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

39290000-1 Wyposażenie różne

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznym układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 538/05 z dnia 20.06.2005, oraz na terenie okołomiejskiej archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej OW wyznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest rozbudowa o nowe skrzydło C istniejącego budynku A i B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Rozbudowa ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej i przyjaznej środowisku poprzez wymianę źródła ciepła w istniejącym  budynku, a w nowo projektowanym obiekcie, wykorzystanie do podstawowego źródła ciepła, instalacji fotowoltaicznej,  wentylacji i klimatyzacji mechanicznej z wykorzystaniem Klima konwektorów i instalacją wody lodowej z zarządzanie nimi systemem BMS. jak również wykorzystanie wody deszczowej dla celów bytowych i nawadniania terenów zielonych.

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku administracji publicznej wraz z przebudową istniejącego budynku (A i B) niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Powiatowego Starostwa we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131., wraz  ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót przy braku sprzeciwu tegoż organu do zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

  - Ogólny opis i zakres prac budowlanych nowego obiektu kubaturowego.

Budynek użyteczności publicznej – administracji publicznej, 7-kondygnacji, w tym jednej kondygnacji technicznej oraz 1 kondygnacji podziemnej, w której znajdować się będzie garaż na samochody osobowe. Bryła budynku oraz podziały na elewacji nawiązują charakterem do istniejącego budynku. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako monolityczną żelbetową. Cała konstrukcja oparta na monolitycznych ścianach i słupach żelbetowych, stropy żelbetowe z płyt filigranowych opartych na podciągach żelbetowych. Budynek posadowiono na płycie żelbetowej. Ściany garażu monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego. Dach płaski żelbetowy z betonu wodoszczelnego. Ściany zewnętrzne składać się będą z systemowej fasady aluminiowo-szklanej będą z systemowej fasady aluminiowo-szklanej.

W parterze zlokalizowano strefy wejścia reprezentacyjnego, strefę lobby, obsługę interesantów, oraz część konferencyjną z przeznaczoną zarówno dla pracowników budynku jak i dla  gości z zewnątrz, zespół pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych z zapleczem towarzyszącym. Pozostałe kondygnacje budynku zajmuje część biurowa z zapleczem towarzyszącym, przeznaczona dla pracowników Starostwa. Zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło C w drugiej linii zabudowy, przylegające dłuższym bokiem do południowej elewacji skrzydła B istniejącego budynku. Bryła projektowanego skrzydła budynku została opisana na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych parteru 18,75 m x 35,45 m i kształcie prostopadłościennym z elementami urozmaicającymi elewację: zadaszenia, podcień nad wejściem głównym, balkony o lekkiej konstrukcji od strony południowej pokryte pnączami.

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku i zagospodarowania terenu.

| Powierzchnia działki w zakresie opracowania | 7 853 m2 W tym; Istniejący budynek - 1 227,5 m2 Istniejąca stacja transformatorowa - 12,65m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy- rozbudowa skrzydło „C” | 646,7m2 |
| Powierzchnia całkowita- rozbudowy skrzydło „C” | 3 950,3 m2 |
| Powierzchnia użytkowa skrzydło „C” | 2 929,90 m2 |
| Powierzchnia netto skrzydło „C” | 3 760,43 m2 |
| Kubatura budynku | 12 723,9 m3 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych „C” | 5-kondygnacji biurowo-administracyjnych + 1-kondygnacja techniczna |
| Liczba kondygnacji podziemnych „C” | 1 |
| wysokość budynku „C” | 19,1 m |

| Powierzchnia działki w zakresie opracowania | 7 853 m2 W tym; Istniejący budynek - 1 227,5 m2 Istniejąca stacja transformatorowa - 12,65m2 |
| --- | --- |
| Nowo projektowane elementy małej architektury i wielkość powierzchnie terenu: Wiata na rowery+ wiata z funkcją palarni Wiata na gromadzenie odpadów stałych + wiata na samochód dostawczy Powierzchnia biologicznie czynna Powierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, place manewrowe) | 33,9 m2 52,38 m2 1 464 m2 415,9 m2 |

  - W ogólny zakres realizacji inwestycji wchodzą między innymi.

PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI

- Oczyszczenie terenu:

Usunięcie zieleni, karczowanie drzew . karczowanie krzaków i podszycia o poroście gęstym (3 szt./m2), z usunięciem odpadów, oczyszczenie terenu z pozostałości po usuwaniu zieleni, z wywiezieniem, zdjęcie humusu z wywiezieniem na odkład, usunięcie zieleni

- Rozbiórki małej architektury i ogrodzeń;

Demontaż - ławek parkowych wraz z elementami posadowienia, stojaków rowerowych z elem. posadowienia, koszy na odpadki, wraz z elem. posadowienia, parkometru z wiatą, wraz z elem. posadowienia oraz wywiezieniem, zdjęcie tablic i tabliczek znaków drogowych, demontaż słupków znaków drogowych z elem. posadowienia,  tablic informacyjnych, rozbiórka ogrodzenia z paneli z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych i cokole monolitycznym. rozbiórka ogrodzenia z paneli z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych z cokołem prefabrykowanym.

- Rozbiórka nawierzchni utwardzonych:

Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, z usunięciem odpadów, rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podsypką do ponownego wbudowania na skład wskazany przez zamawiającego oraz usunięciem odpadów, rozbiórka nawierzchni jezdnej i parkingów z kostki betonowej wraz z podsypką i podbudową, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem odpadów, rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z podsypką i podbudową, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem odpadów, rozbiórka krawężników wraz z ławami, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem odpadów, rozbiórka obrzeży chodnikowych wraz z ławami betonowymi, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem, rozbiórka opasek z otoczaków, rozbiórka pozostałości po zabudowaniach (posadzki, podłoża, fundamenty), z załadunkiem, odwozem, rozbiórka nawierzchni utwardzonych,

- Demontaż infrastruktury podziemnej:

Demontaż zewnętrznych instalacji sanitarnych, istniejącego przyłącza poprzez demontaż kanałów i studni oraz zaślepienie kanału w granicy działki inwestora, likwidacja istniejących kolidujących odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami,

Demontaż zewnętrznych instalacji elektrycznych - likwidacja i przekładka istniejących kabli nN,

- Rozbiórki obiektów pomocniczych;

rozbiórka wiaty na pojemniki odpadów wraz z wiatą palarni.

- Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

- Wykonanie przyłącza sanitarnego, rozbiórek i odtworzenie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi:

Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją, umocnieniem odwodnieniem oraz podwieszeniem istn. sieci, wykonanie wykopów pod studnie, zbiorniki z wywozem i utylizacją, umocnienie, odwodnienie oraz podwieszeniem istn. sieci, wykonanie podsypki i zasypki piaskowej, zasypanie wykopu, wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o średnicy 150 mm wraz z kształtkami (trójniki; łuki, zamknięcia/syfony )wykonaniem połączeń, wykonanie podbudowy z chudego betonu pod studnie i zbiorniki gr 10 cm, wykonanie studnie betonowe DN 1000 łączonej na uszczelki zwieńczone włazem fi 600 D400 z osadzonymi stopniami włazowymi, wykonanie, próby szczelności kanału do 150 mm

BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH

- Budowa obiektu podstawowego, budynek C

- Wykonanie stanu surowego, z robotami ziemnymi i konstrukcja podziemną i izolacjami

- Wykonanie stanu zerowego z dachem i pokryciem

- Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych

- Wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych- żaluzji akustycznych dachowych

systemu elewacyjny z paneli aluminiowych, fasad szklanych w systemie słupowo-ryglowym, ze słupkami w formie "żyletek" , witryn zewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi ,zadaszeń szklanych, wycieraczek zewnętrznych z ramą wpuszczoną, konstrukcji zielonych ścian wraz z fundamentami i osiatkowaniem

- Roboty budowlane w istniejącym bud. A i B.

  - Roboty wewnętrzne w budynku  A i B

- Rozbiórki i demontaże

- Wydzielenie obszaru robót od części pozostawionej w użytkowaniu, wraz z demontażem po wykonaniu robót

- Demontaż sufitów podwieszanych

- Demontaż parapetów wewnętrznych

- Demontaż parapetów zewnętrznych

- Demontaż okien i drzwi

- Demontaż drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem

- Demontaż przegrody wewnętrznej przeszklonej z drzwiami - powierzchnia do 10 m2

- Rozbiórka posadzki z płytek podłogowych

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- Demontaż ścian działowych z płyt g-k

- Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

- Rozbiórka elementów betonowych

- Usunięcie odpadów po rozbiórkach i demontażach, z opłatami

- Demontaż wyposażenia w części parterowej bud.B

- Likwidacja kotłowni olejowej i związane z tym roboty towarzyszące budowlane i instalacyjne w budynku A

  - Roboty wykończeniowe wewnętrzne w budynku B

- Uzupełnienia ścian i zamurowania otworów po oknach i drzwiach z ewentualną zabudową nadproży

- Ściany murowane z nadprożami, wykonane z bloczków z betonu komórkowego, o grub.15 cm

- Tynki cementowo-wapienne na ścianach murowanych

- Ścianki działowe z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z profili 75 mm, z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50 mm (Ra1=> 45 dB, EI30)

- Ścianki działowe z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z profili 75 mm, z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50 mm (Ra1=> 45 dB)

- Ścianki działowe z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grub. 100 mm, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z profili 50 mm, z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50 mm (Ra1=> 45 dB)

- Ścianki działowe szklane na profilach aluminiowych, wraz z drzwiami

- Sufity podwieszane modułowe/płytowe

- Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

- Jednokrotne malowanie istniejących tynków farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni

- Okładziny podłogowe z płyt grosowych o kształtach regularnych, na zaprawie klejowej grubowarstwowej z przygotowaniem podłoża; płyty o wymiarach 60x60 cm

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, z przyklejeniem, wywinięciem cokolików na ścianę i łączeniem przez spawanie

- Montaż Okien o EI60, drzwi o EI30 i EI60

- Wycieraczki wewnętrzne z ramą wpuszczoną w posadzkę i wkładem z wykładziną rypsowym w profilach poprzecznych

  - Roboty zewnętrzne ( dach i elewacja) w bud. B

- Demontaż okładzin elewacyjnych wraz z izolacją termiczną

- Demontaż elewacji szklanych na poziomie parteru

- Demontaż obróbek blacharskich w części parterowej dla potrzeb wykonania nowego wydziału komunikacji oraz na ścianie szotowej bud. B, do której zostanie dobudowane skrzydło C

  - Roboty wykończeniowe zewnętrzne w budynku B

- Wymiana fragmentu ocieplenia ze styropianu na wełnę mineralną o EI60 na ścianie IV pietra bud. B w osi B.8- B.9, oraz  wymiana okna na EI 60

- Wykonanie Konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, z mocowaniem i uzupełnieniem izolacji termicznej na dachu

- Naprawienie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Wykonanie linowego system asekuracyjny na dachu z naprawą pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Wykonanie fasady szklanej w systemie słupowo-ryglowym, ze słupkami w formie "żyletek", witryny zewnętrznych z drzwiami dwuskrzydłowymi, zadaszeń szklanych, balustrad szklanych, montaż wycieraczek zewnętrznych z ramą wpuszczoną

- Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne

- Wykonanie instalacji kanalizacji san, wody cw, zw, cyrk; inst. hydrantowej, montaż przyborów,

- Wykonanie montaż zestawu hydroforowego,

- Montaż układu spłukiwania toalet - zbiornik 20 m3, stacji wody o poj. 500 l urządzenia hydroforowego, pomp zatapialnia,

- Montaż instalacja wody szarej wraz z niezbędnymi kształtkami,

- Wykonanie systemu odwodnienie dachu z rur HDP w systemie wpustów podciśnieniowych podgrzewanych

- Wykonanie instalacji zaopatrzenia  w ciepło;

węzła cieplnego  wraz grzejnikami płytowymi ; instalacja co, wykonanie rozbudowy instalacji w budynku B

- Wentylacja, klimakonwektory

- Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z agregatem i okablowaniem, nawilżaczem parowym, układem glikolowym i kompletem automatyk iAHU01; Vn/Vw = 21610/17180 m3/h

- Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej AHU02 wraz z okablowaniem i kompletem automatyki- układ ywciągowy toalet Vw 2500 m3/h, centrali wentylacyjnej AHU03  wraz z okablowaniem i kompletem automatyki- układy wciągowy aneksów kuchennych Vw 1120 m3/h

- Dostawa i montaż wentylatorów kanałowy, wentylatorów kanałowych  - wywiew z garażu z systemem detekcji

- Dostawa i montaż  klimakonwektorów 4 rurowe - grzanie i chłodzenie,, klimakonwektorów 2 rurowe -  chłodzenie

- Wykonanie instalacja wody lodowej wraz z kompletną maszynownią

- Wykonanie instalacji klimatyzacja freonowej typu SPLIT z klimatyzatorami ściennymi i zewnętrznymi jednostkami dachowymi

- Wykonanie wentylacji mechanicznej - kanały prostokątne i okrągłe ; regulatory powietrza (tłumiki, przepustnice rewizje, nawiewniki)

- Wykonanie wentylacji mechanicznej - kanały prostokątne i okrągłe ; regulatory powietrza

(tłumiki, przepustnice rewizje, nawiewniki) - rozbudowa instalacji w budynku B

- Montaż systemu detekcji

- Wykonanie robót towarzyszących, przejścia przez dach instalacji

- Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Wykonanie Instalacji elektryczne (poziom: -1, i 0 - 4), rozdzielnic (TP4.3, TKP4.3), instalacji siły, instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji oświetlenia awaryjnego (wykonanie montażu kabli i przewodów, tras kablowych, instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej

- Wykonanie instalacji odgromowej, fotowoltaicznej o mocy 49,5 Kw]

- Wykonanie instalacji teletechnicznej (poziom: -1, i 0 - 4) - okablowania strukturalnego LAN, systemu sygnalizacji pożaru SSP + oddymianie klatek schodowych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, kontroli dostępu KD, telewizji przemysłowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, RTV-SAT, BMS, LAN.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE

- Instalacja zewnętrzne

  - Roboty ziemne – instalacja zewnętrzna sanitarna i wodociągowa, cieplna

- Wykop  z wywozem i utylizacją, umocnienie i odwodnienie wykopu, podwieszeniem istn. sieci

- Podsypka piaskowa i obsypanie rury, zasypanie wykopu.

- likwidację istniejącego uzbrojenia podziemnego będącego w kolizji z projektowanym budynkiem.

  - Instalacja wodociągowa

- Instalacja zewnętrzna wody

- Instalacji wodociągowej wody bytowej od skrzydła A do skrzydła C oraz instalacji wodociągowej do uzupełniania zbiorników wody deszczowej,

- Instalacji wodociągowej hydrantowej na cele wewnętrznej ochrony p.poż skrzydła C

- Armatura odcinająca

- Przejście przez budynek w rurze ochronnej

- Oznakowanie trasy rurociągu taśmą lokalizacyjną

- Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci

- Badanie wody

  - Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

- Kanały kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem połączeń do istniejącej instalacji zewnetrznej

- Podbudowa z chudego betonu pod studnię

- Studnie betonowe kan. sanitarnej na uszczelki zwieńczone włazem i stopniami włazowymi

- Przejście przez budynek w rurze ochronnej

- Próba szczelności

  - Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

- Kanały kanalizacji deszczowej

- Podbudowa z chudego betonu pod studnie i zbiorniki

- Kanały deszczowe wraz ze zbiornikiem na cele spłukiwania toalet oraz zbiornikami retencyjnymi na cele podlewania zieleni

- Wpusty drogowe betonowe na podbudowie z chudego betonu z osadnikami, koszemi osadczymi i kratkami uchylnymi

- Wpust kubelkowy z ogrodu deszczowego DN315 z osadikiem 0,50 m

- Wpust z przelewem awaryjnym górą przez ruszt żeliwny

- Odwodnienie liniowe z rusztem kl. D400 na podbudowie

- Studnie betonowe łączone na uszczelki zwieńczone włazem z osadzonymi stopniami włazowymi

- Studzienki tworzywowe

- Separator substancji ropopochodnych

- Osadnik betonowy z włazem

- Regulator przepływu 2 /s

- Wpięcie do proj. Instalacji odwodnienia dachu

- Próba szczelności

- Układ podlewania zieleni- zbiornik 3x 30 m3,system filtrów centrali wody wraz z pompą zatapialną

  - Instalacje zewnętrzne grzewcza i ciepłownicza

  - zewnętrzne sieci ciepłownicze (cwc., cwu) z rur preizolowanych (tranzyt) z węzła cieplnego budynku C do zasilenia skrzydła A i B,

  - Oznakowanie trasy rurociągu taśmą lokalizacyjną

  - Przejście przez budynek w rurze ochronnej

  - Próba szczelności

  - Instalacje elektryczne zewnętrzne

- Inteligentne oświetlenie zewnętrzne

- Monitoringu

- Wykonanie nowej niezbędnej  infrastruktury sieci podziemnych elektrycznych, technicznych i oświetlenia całego terenu wraz z montażem słupów i lamp

- Przekładki (obniżenie posadowienia na terenie inwestycji) sieci elektrycznych zasilających stacji transformatorową

- Przestawienie istniejącej stacji transformatorowej, ze zmianą orientacji i poziomu posadowienia i okablowania, zlokalizowanej na terenie inwestycji,

- Likwidację istniejącego uzbrojenia podziemnej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz naziemnej, będących w kolizji z projektowanym budynkiem.

- Monitoring

- Zewnętrzna linie kablowe zasilające urządzenia i obiekty

- Nawierzchnie utwardzone i organizacja ruchu

- Krawężniki drogowe, betonowe 15x30 na ławie betonowej

- Jezdnie z kostki betonowej 8 cm na podsypce, wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 20 cm

- Nawierzchnie parkingów z kostki betonowej 8 cm dekoracyjnej na podsypce, wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 20 cm

- Nawierzchnie parkingów z ekokraty z tworzyw na podsypce, wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, na podłożu z kruszywa przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm

- Obrzeża chodnikowe, betonowe dekoracyjne 8x25 cm, na ławie betonowej

- Chodniki z kostki betonowej dekoracyjnej 8 cm na podsypce wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 15 cm

- Zapora podnoszona (szlaban) z napędem L= 4,0 m

- Zapora podnoszona (szlaban) z napędem L= 2,5 m

- Oznakowanie pionowe

- Malowanie oznakowania poziomego

- Mała architektura

Schody terenowe, murki oporowe betonowe, siedziska na murkach, kosze na odpadki z fundamentami, stojaki rowerowe wraz z fundamentami, pylony informacyjne, donice dla drzew,

- Ogrodzenia

- Cokół betonowy, dla ogrodzenia palisadowego pionowego, z robotami ziemnymi

- Ogrodzenie palisadowe pionowe, o wysokości 160 cm ponad teren, z profili stalowych, zimno giętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, osadzonych w cokole

- Bramy przesuwna z wypełnieniem z pionowych profili stalowych zimno giętych, ocynkowanych z napędem automatycznym, z robotami ziemnymi i fundamentami betonowymi, z robotami ziemnymi i fundamentami betonowymi

- Furtka rozwierana dwuskrzydłowa z wypełnieniem z profili stalowych zimno giętych, ocynkowanych, malowanych

- Zieleń

Przygotowanie podłoża:

- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, z usunięciem odpadów

- Plantowanie terenu z nadaniem spadków dla zapewnienia odpływu wód opadowych z wywiezieniem ewentualnego nadmiaru gruntu

- Przygotowanie terenu pod obsadzenia, z wymianą gruntu na humus i odwiezieniem nadmiaru gruntu

- Dowóz i rozścielenie uzupełniającej warstwy humusu

- Przygotowanie podłoża i wykonanie ogrodów deszczowych wraz z nasadzeniami

- Przygotowanie podłoża pod zieleń w miejscach postojowych - wypełnienie ekokrat substratem ekstensywnym trawnikowym

- Wykonanie zielonego dachu na bud.C

- Wysiew trawy.

WYPOSAŻENIE

W zakres zamówienia wchodzi pełne wyposażenie łazienek.

  - Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,

- Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i odbioru robót (SSWIOR) wykonana przez: Biuro Projektowe 3XA Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wrocław oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiary robót należy  traktować jako materiały pomocnicze , które nie mogą służyć jako podstawa do sporządzenia oferty.:

Wykaz dokumentacji

| I. | PROJEKTY BUDOWLANE |
| --- | --- |
| 1. | ARCHITEKTURA |
| 2. | DROGI |
| 3, | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 4 | INSTALACJE SANITARNE |
| 5. | KONSTRUKCJA |
| 6. | OPIS |
| 7. | SCENARIUSZ POŻAROWY |
| II. | PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY |
|  | Tom 1 |
|  | TOM 1.1 PZT ARCHITEKTURA |
|  | TOM 1.2 PZT DROGI |
|  | TOM 1.3 PZT ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU |
|  | TOM 1.4 PZT INSTALACJA ZEWNĘTRZNA IS |
|  | TOM 1.5 PZT INSTALACJE ZEWNETRZNE IE + TT |
|  | TOM 1.6 PRZYŁACZA KD |
|  | TOM 2.1 ARCHITEKTURA |
|  | Tom 2 |
|  | TOM 2.2 PROJEKT WNĘTRZ |
|  | TOM 2.3 KONSTRUKCJA |
|  | TOM 2.4 INSTALACJE SANITARNE |
|  | TOM 2.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
|  | TOM 2.6 INSTALACJE TT + BMS |
| III. | STWIOR |
|  | TOM 3 |
| 1. | TOM 3.1 BUDOWLANY |
| 2. | TOM 3.2 INSTALACJE SANITARNE |
| 3. | TOM 3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| IV. | Przedmiary robót -stanowiące pomocniczy element nie są podstawą do sporządzenia oferty |
| V. | Badania geotechniczne |
| VI. | Odwodnienie wykopów |
| VII. | Decyzje DWKZ, Pozwolenie MKKZ |

W/w dokumentacja jest dostępna na stronie Zamawiającego w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy robót po zawarciu umowy

- ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NIE UJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonanie tymczasowego wjazdu na parking dla samochodów polegający na;

- demontażu istniejącego ogrodzenia z siatki na długości ok. 6 m.b.

- demontażu 3 słupków ogrodzeniowych stalowych.

- wykonaniu wykopów o wymiarach min. 35x35, głębokości 80 cm i zabetonowanie  i zabetonowanie nowych słupków stalowych do bramy o przekroju okrągłym fi 100 mm lub kwadratowym (100x100) mm.

- wykonaniu i montażu na zawiasach bramy stalowej dwuskrzydłowej, otwieranej ręcznie o szer. min. 5.5 m, wyposażonej w rygiel blokujący skrzydła biernego do podłoża z zamkiem lub  uchwytami  do zamykania na kłódkę.

- Z ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYŁĄCZA SIĘ:

  - Wykonanie nasadzeń na całym terenie, za wyjątkiem nasadzeń ogrodów deszczowych. W ogrody deszczowych należy wykonać nasadzenia zgodnie z dokumentacją. Na pozostałych terenach zielonych należy dokonać wysiewu trawy

  - Pielęgnacji zieleni i nasadzeń w okresie gwarancji.

  - Wykonanie konstrukcji ścian zewnętrznych pod zielone elewacje przy istniejącym budynku A i B oraz nowo projektowanym budynku C.

  - Wszystkie roboty budowlane  zewnętrzne na istniejącym budynku A i B związanych z (remontem elewacji, tarasów, wymianą balustrad, przebudową attyki), nie związanych bezpośrednio z wykonaniem połączenia budynku istniejącego z nowo projektowanym budynkiem C, przebudową części parterowej Wydziały Komunikacji 
i wykonaniem wejścia do bud. B od strony parkingu  tj.:

  - Roboty demontażowe dot. przebudowy fragmentu attyki zachodniej bud. B w osiach B.8-B.9 z wyłączeniem robót związanych z wymianą fragmentu elewacji ze styropianu na ocieplenie z wełny mineralnej o EI 60 na IV piętrze zaznaczone na  rysunkiem 2013_PW_A_R06 , Rzut 4 pietra i 2013_PW_A_02_01, elewacja.

  - Demontaż balustrad balkonowych bud. Od strony północnej bud. A, balustrad balkonowych od strony wschodniej i zachodniej bud. B

  - Przebudowy fragmentu attyki od strony zachodniej bud. B w osiach B.8 - B.9. 
z wyłączeniem robót budowlanych związanych z wymianą fragmentu elewacji ze styropianu na wełnę mineralna o EI 60 na IV piętrze i wymiana okna na EI 60 zgodnie z rysunkiem 2013_PW_A_R06 , Rzut 4 pietra  i 2013_PW_A_02_01, elewacja.

  - Roboty wykończeniowe zewnętrzne na bud A i B polegające na odnowieniu (malowanie elewacji, reperacja, wymiana kratek wentylacyjnych, wymianie balustrad na IV piętrze bud. A i B, demontażem i montażem styropianu itp.) elewacji, które nie są związane z nowym zagospodarowaniem terenu 
i wykonaniem połączenia elewacji budynku istniejącego nowo projektowanym.

  - Przebudowa fragmentu attyki wschodniej bud. B.

  - Wykonanie zadaszeń nad wejściem do budynku A

  - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzęt audiowizualnego, 
z wyłączeniem łazienek. W łazienki należy wyposażyć w kompletne wyposażenie zgodnie z dokumentacja projektową.

  - Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

W ofercie należy również uwzględnić zamianę  ścianek wewnętrznych szklanych na lekkie ściany działowe z płyt g-.k  w następujący; sposób;

- Parter. Wewnętrzne ścianki szklane na poziomie parteru należy wykonać zgodnie z dokumentacja (jako ściany szklane).

- I piętro. Ściana szklana pomiędzy pomieszczeniami sekretariatu 1.16 i  meeting room 1.17 należy wykonać zgodnie z dokumentacja jako ścianę szklaną. Pozostałe ścianki szklane na I piętrze zastąpić ściankami z płyt g-k.

- Na II, II, IV piętrze wszystkie ścianki szklane zastąpić ściankami z płyt g-k.

Przy zamianie ścianek szklanych na ścianki z płyt g-k należy zachować parametry techniczne dotyczące  odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej. W tym celu należy wykorzystać rozwiązania projektowe ścianek wewnętrznych z płyt g-k zawartych w Opisie do projektu architektury na stronie (15-19). Powyższe zmiany należy ująć w ofercie. Zamiana ścianek następuje w pomieszczeniach suchych w zawiązku z powyższym nie zachodzi potrzeba stosowania płyt wodoodpornych.

Przy zmianie rodzaju ścian, z uwagi iż drzwi w ściankach szklanych stanowiły jednorodne rozwiązanie techniczne, dla  ścianek z płyt g-k należy dostosować odpowiedni rodzaj drzwi. W celu doboru rodzaju drzwi dla celów złożenia oferty należy posłużyć się zestawieniem stolarki drzwiowej zawartej w dokumentacji projektowej dla drzwi montowanych w ścianach z płyt g-k.

Zamawiający informuje iż powyższa zmiana nie jest uwzględniona w dokumentacji projektowej.

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Istniejący stan zagospodarowania

Teren inwestycji stanowią działki 81/20, 81/10, 81/17, obręb ewidencyjny Południe, na którym do 2009 r. funkcjonowała baza PKS z różnymi obiektami budowlanymi. W czasie budowy budynku Starostwa Powiatowego w 2009 r., budynki bazy PKS zostały wyburzone. Teren nie objęty zabudową został przeznaczony na parking, na którym wykonano nawierzchnię asfaltową. Pod nawierzchnią parkingu znajdują się fundamenty wcześniejszej zabudowy. Obecnie na terenie zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu składający się z dwóch skrzydeł A i B. Jest to budynek 6-kondygnacyjny z podziemnym garażem i częścią piwniczną. W części południowej zlokalizowana jest stacja transformatorowa o mocy 630 kVA. Obok niej zlokalizowana jest zadaszona obudowa śmietnikowa oraz wiata pełniąca funkcję palarni. Wjazd na teren poprzez zjazd z drogi publicznej od ul. Kościuszki. Na wewnętrzny układ komunikacyjny składa się droga pożarowa z parkingiem oraz chodniki komunikacji ogólnej. Na terenie znajdują się niewielkie przestrzenie zieleni. Powierzchnia działki w zakresie opracowania: 7 853 m2.

  - Uzbrojenie terenu

Teren uzbrojony jest w sieci, instalacje oraz przyłącza tj. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną.

  - Ochrona Konserwatorska

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym dnia 14 czerwca 2007 r.- UCHWAŁA NR X/209/07 obowiązują  następujące ustalenia  dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- na całym obszarze planu ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej   obejmującą historyczny układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego, dzielnicy miasta Wrocławia, wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo - osadniczymi, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.;

- na całym obszarze planu ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w której warunkuje się prowadzenie badań archeologiczno -architektonicznych wyprzedzających realizację   inwestycji  za  pozwoleniem  właściwych  służb  ochrony zabytków.

  - Zieleń

Na terenie znajdują się istniejące nasadzenia drzew i krzewów jak i liczne samosiewy.

Po zachodniej stronie budynku planowany szpaler młodych kolumnowych drzew liściastych oraz przy ogrodzeniu wzdłuż chodnika ulicy T. Kościuszki formowany żywopłot. Przy budynku młode nasadzenia krzewów iglastych. W części północno-zachodniej liczne samosiewy drzew

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Na terenie przedsięwzięcia planuje się zieleń towarzyszącą zabudowie w postaci zieleni komponowanej z udziałem drzew, krzewów oraz niskiej roślinności okrywowej, zarówno w gruncie rodzimym jak i na dachach.

  - Obsługa komunikacyjna i parking.

Główny wjazd na teren Starostwa Powiatowego realizowany jest od północy z ulicy Kościuszki. Dojazd do projektowanego parkingu dla interesantów i pracowników.

- ISTOTNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożona ofertą, zrealizować przedmiot umowy w terminie 
do ..................  miesięcy (............... tygodni) od dnia podpisania umowy, tj. do dnia................................

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację przedmiotu umowy najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia protokólarnego przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawione wartości kosztów 
w harmonogramie  rzeczowo finansowym robót muszą być zgodne z wartościami kosztów przedstawionymi 
w Ofercie Wykonawcy

- Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego  i Zamawiającego.

  - Rozliczenie inwestycji i płatność.

- Za wykonanie  całości przedmiotu  umowy o którym mowa w § 1  projektu umowy, ustalone  zostaje wynagrodzenie ryczałtowe  w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740),  które zgodnie z ofertą Wykonawcy  wynosi:  ………………….zł netto + …….. % podatku VAT w kwocie .................. zł, co daje łącznie wynagrodzenie brutto ................................ zł.  Słownie wartość brutto:  …………..…….…………….................................................................................................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 będzie regulowane częściowo, zgodnie  z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z oryginałami protokołów odbiorów częściowych elementów robót i/lub końcowego odbioru robót.

- Weryfikację poprawności wykonania rozliczeń elementów robót wraz z potwierdzeniem prawidłowości sporządzenia protokołów, odbiorów częściowych przeprowadzać będzie  Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający   potwierdzi   każdorazowo   prawidłowość  sporządzenia  faktur  VAT  i  protokołów odbiorów częściowych robót.

- Faktury częściowe mogą być wystawione na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót, podpisaniu protokołów odbioru i po uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec podwykonawców.

- Faktury częściowe będą realizowane do wysokości 100% każdej zgłoszonej do odbioru części, z tym, że suma faktur częściowych nie może być większa niż 90% ceny umownej, określonej w pkt. 1.

- Każdorazowo 3 dni przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców wraz z kopią przelewów potwierdzonych za „zgodność z oryginałem” 
informujące o uregulowaniu przez Wykonawcę należności za pracę wykonaną przez podwykonawców na danym etapie robót. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie płatności.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w pkt. 1 pomniejszego o sumę kwot objętych fakturami VAT za wykonanie poszczególnych elementów robót.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dokumentami rozliczeniowymi będą m.in. dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 
i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, badania wyrobów budowlanych wykonane przez wytwórców, dostawców itp. oraz dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową 
i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od przekazanej dokumentacji projektowej – kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, 
a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury VAT, nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
w pkt. 10.

- Ewentualne odsetki wynikające z  nieterminowej płatności z winy Wykonawcy w  stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany :

- Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207) ,

- Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na jego wniosek

wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający określa następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia (podwyższenia lub obniżenia)  należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jeżeli poziom tych zmian przekroczy 5% wartości przyjętych do obliczenia ceny ujętej w ofercie Wykonawcy, z tym że początkowy termin ustalenia zmiany ustala się po upłynięciu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia przez strony umowy oparty będzie wyłącznie na odesłaniu do wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływających na koszt wykonania zamówienia może być wprowadzona tylko do wysokości wskaźnika, o którym mowa w pkt. 2, nie częściej niż w okresach 6 miesięcznych i dotyczyć będzie wyłącznie robót nierozliczonych.

- Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień określonych w pkt. 1-3, nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 projektu umowy.

  - Przekazanie terenu robót oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robót

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 9 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu:

  - plan zapewnienia jakości,

  - plan BIOZ,

  - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

  - wykaz kierowników robót wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Harmonogram rzeczowo-finansowy robót w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy w celu jego zatwierdzenia.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

- Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Zmiana harmonogramu robót w trakcie realizacji umowy nie powodująca zmiany terminu wykonania oraz jej wartości nie wymaga zmiany treści umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia  wyznaczonych przedstawicieli zamawiającego tj; Inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem i rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiającego.

  - Obowiązki zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 9 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- Udzielenie Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania go przed właściwymi organami w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz do dokonania innych niezbędnych czynności prawnych,

- Kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

- dokonywanie odbiorów wykonanych robót,

- dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowych objętych niniejszą umową,

- uczestniczenia w odbiorach technicznych,

- uczestniczenia w odbiorze końcowym projektu,

- zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

- umożliwienie Wykonawcy dostępu do możliwości podłączenia mediów na terenie budowy.

  - Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przejęcie terenu budowy w terminie do 9 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej do 7 dni od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlana oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do  PINB we Wrocławiu oraz do WKOZ.

- Zgodnie z w wydaną Decyzją Konserwatorską Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny własnym staraniem i na własny koszt.

- Z uwagi na prowadzenie części robót budowlanych na czynnym obiekcie ( w istniejącym skrzydle A i B SP), Wykonawca zobowiązany jest do ustalania na bieżąco z Zamawiającym;

  - terminów i zakresu robót  w poszczególnych pomieszczeniach, zachowania szczególnej ostrożności dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i bezwzględnego zabezpieczenia terenu/pomieszczeń w którym wykonuje roboty budowlane.

  - terminów wyłączenia z użytkowania drogi wewnętrznej oraz terenu parkingu.

- Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/ dokonania ich odbioru. Inspektor nadzoru  potwierdza prawidłowość wykonania robót  wpisem do dziennika budowy i zezwala na  dalsze prowadzenie robót. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego i Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenie projektu  organizacji ruchu zastępczego dla obsługi placu budowy na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów.

- Według suwerennej decyzji Wykonawcy wystąpienie o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/ zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody 
z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333), a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy wymieniony w § 6 ust.1 pkt. 1  projektu umowy, musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie. Kierownik budowy musi być obecny podczas dokonywania odbioru i spisywania protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji robót branżowych kierownicy tych robót, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 2 i 3 projektu  umowy, muszą być stale obecni na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępni telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca wykona na własny koszt oznakowanie docelowe, zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno-technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w którym stwierdzono występowanie urządzenia, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

- Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót,

- Wykonawca jest zobowiązany do wywozu i utylizacji wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.797). Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy w tym; kierownika budowy i kierowników branżowych działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawa budowlanego (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333).

- Wykonawca zobowiązany jest do realizowania wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektorów nadzoru.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru problemy lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach budowy i innych czynnościach wskazanych przez Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz uczestniczyć w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi,

- Wykonawca opracuje w 2 egz. w formie papierowej i przekazanie Inspektorom Nadzoru  dokumentacji odbiorowej,  powykonawczej dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny),

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i instrukcji użytkowania wszelkich urządzeń / wyposażenia wbudowanych / zainstalowanych w ramach projektu,

- Wykonawca dokona rozruchu wszystkich zamontowanych urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrożenia w obsługę elementów stałego wyposażenia.

- Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach,

- Wykonawca zobowiązany jest do demontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie terenów zielonych i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót,

- Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych siłami własnymi jak i Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania, w ramach wynagrodzenia, przeglądów i usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane oraz na wszystkie instalacje wykonane w ramach przedmiotowej umowy,

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, posiadającym stosowne uprawnienia, w szczególności kierownikiem budowy i kierownikami robót branżowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem lub brakiem oznakowania terenu budowy oraz spowodowane wykonywaniem, niewłaściwym wykonaniem i niewykonywaniem przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. oraz w oparciu o zalecenia i wymagania ze strony Zamawiającego wskazane na etapie prowadzenia postępowania przetargowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy Zamawiającemu i osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy oraz mienie pracowników Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wymagania w zakresie właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiOR;

- dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333),

- stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych,

- cechy materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z określonymi wymaganiami, nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych 
i użytkowania obiektu budowlanego, a ponadto;

- Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych,

- stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych

- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 i art. 102 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

- stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych nie gorszych niż określone  
w dokumentacji projektowej i STWiOR. W przypadku stosowania  równoważności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne parametr, dane techniczne, celem uzyskania akceptacji przez Inspektorów branżowych i projektanta.

- Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetykę itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Inspektorowi odpowiedniej branży, wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp. wymaganymi ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją projektową. Inspektor w terminie do 5 dni roboczych poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów. W przypadku uwag ze strony Inspektora Wykonawca zamieni materiał zgodnie z ich uwagami.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca nie może rozpocząć robót z wykorzystaniem materiałów, jeśli nie przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branży.

- W przypadku wykonania robót i wbudowania wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń złej jakości lub niezgodnych z dokumentacją projektową lub STWiOR, mające wpływ na jakość elementów budowli, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z powtórnym ich wykonaniem o odpowiedniej jakości 
i zgodnym z w/w warunkami

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty, opłaty oraz ryzyko związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

  - Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. .1320) pracowników wykonujących nw. czynności:

- wykonanie robót związanych z organizacją placu budowy (wygrodzenie, wykonanie zasilania w media tj; zasilania w wodę i energię elektryczną.

- wykonanie wykopu z wywozem i utylizacją ponownego wbudowania.

- Wykonanie pomiarów geodezyjnych.

- wykonanie wycinki drzew kolidujących z infrastrukturą.

- wykonanie umocnienia wykopu.

- Zagęszczenie podłoża pod fundamenty.

- wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku.

- wykonanie  izolacji poziomej i pionowej fundamentu i ścian do poziomu parteru

- wykonanie wyburzeń, wykuć i przekuć w bud. A i B.

- Wykonanie robót wykończeniowych ( murowanie i montaż ścianek dziąsłowych i wewnętrznych, montaż ścianek działowych z płyt g-k i szklanych, posadzek betonowych, izolacji podłogowych, tynków, malowania, montaż stolarki wewnętrznej, montaż sufitu podwieszanego, izolacji pomieszczeń wilgotnych, montaż płytek podłogowych i ściennych, wykonanie)

- Montaż widy osobowej

- Wykonanie elewacji wentylowanej

- Montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej

- Montaż żaluzji wewnętrznych

- Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją kotłowni olejowej w bud. A.

- Wykonanie robót budowlanych w części parterowej budynku i robót towarzyszących ( wyburzenia, wykucia, montaż stolarki, demontaże.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu B i C.

- Wykonanie wykopów pod instalacje podziemne (elektryczne, wod.-kan., deszczowej, sieci cieplnej).

- Montaż podziemnej instalacji (elektryczne, wod.-kan., deszczowej, sieci cieplnej, montaż rur , układanie kabli, montaż zbiornika retencyjnego, montaż studzienek).

- Wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian i połaci daczowej.

- Wykonanie izolacji wodnej dachu z papy termozgrzewalnej.

- Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem, terenu ( zerwanie istniejącej nawierzchni placów , dróg i chodników, wykonanie podbudowy z kruszywa i piasku na parkingu i terenie, montaż krawężników i obrzeży na betonie, układanie kostki betonowej, montaż krat w obrębie miejsc postojowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego terenu, montaż ogrodzenia, bram wjazdowych i szlabanów, demontaż istniejących szlabanów, demontaż istniejących bram, ogrodzeń, murków , karczowanie drzew i niskiej roślinności, wykonanie nasadzeni).

- Montaż oświetlenia zewnętrznego terenu i monitoringu( montaż słupów oświetleniowych układanie kabli w wykopie, montaż lamp oświetleniowych, kamer,)

- Montaż wiat stalowych i wyburzenia w terenie (montaż wiaty dla samochodu dostawczego, śmietnika, palarni, rozbiórka śmietnika, wiaty palarni)

- wykonanie zjazdów,

- Wykonanie robót związanych z obniżeniem posadowienia stacji Trafo (demontaż stacji Trafo, odłączeni od zasilania, wykonanie wykopów  pod stację Trafo i kable zasilające, przełożenie kabli zasilających, wykonanie zasypania i oznakowanie kabli. Ustawianie w nowym miejscu trafostacji)

- Wykonanie montażu i układania w budynku  instalacji elektrycznych, teletechnicznych, BMS, niskoprądowych i montaż osprzętu,

- Wykonanie instalacji lodowej i montaż urządzeń

- Montaż instalacji deszczowych wewnętrznych ciśnieniowych

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz , montaż rur, armatury,

- Montaż instalacji odgromowej

- Robót związanych z likwidacją placu terenu ( wywóz baraków, demontaż ogrodzenia placu budowy, demontaż zasilania instalacji elektrycznej placu budowy, porządkowanie terenu budowy i terenu wokół budowy)

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust.  5 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 5,  nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

- W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

- inne dokumenty np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                      o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 15 projektu umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.5 czynności.

- Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu 
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - Odbiór robót

- Odbiorom podlegają następujące elementy robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - odbiór częściowy elementów robót,

  - odbiór końcowy robót budowlanych,

  - odbiór gwarancyjny.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru branżowego o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca, na żądanie Inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć elementy niezbędne do zbadania robót.

- Wykonawca przygotuje Protokół robót ulegających zakryciu na wzorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonany etap/ lub 
i część  robót.

- Po zakończeniu wykonania części/etapu robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części/etapu robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru

- Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robót wykonanych częściowo, 
w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, deklaracje właściwości użytkowych świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i Użytkownikowi, zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

- Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub/i z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, lub/i do usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób 
i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po upływie wyznaczonego terminu  powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

- Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony 
w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz na 12 miesięcy.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przegląd gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Przegląd gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub/i gwarancji.

- Jeżeli podczas przeglądu gwarancyjnego na końcu okresu gwarancji okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w ust. 18, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa przegląd, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin ponownego przeglądu gwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

- Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do sprawdzenia operat  kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót 
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzeń za ich wykonanie.

- Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 2 egzemplarzach papierowych 
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i Użytkownika. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

- Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania,

- Część I:

- sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych,

- dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów  robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za wady,

- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

- Część II:

    - oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt. 2),

    - dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

    - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót.

    - Zaświadczenie o utylizacji odpadów powstałych na budowie.

- Część III:

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac 
w przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest sporządzenie takiej dokumentacji,

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

- W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian 
i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest 
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.

  - Zamówienia podobne

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP. Zakres zamówienia – do 15 % wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia – w przypadku konieczności wykonania robót w zwiększonym zakresie niż przewidziane w zamówieniu podstawowym.

Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym.

Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

- Wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian i połaci dachowej.

- Wykonanie izolacji przeciw wodnej dachu z papy termozgrzewalnej.

- Montaż konstrukcji stalowej.

- Naprawa i malowanie elewacji.

- Montaż daszków nad wejściami do budynku.

- Wykonanie terenów zielonych (nasadzeń drzew krzewów, niskiej roślinności)

- Wykonanie  izolacji pionowej fundamentu i ścian do poziomu parteru.

- Wykonanie nawadniania terenów zielonych.

- Wykonanie robót murowych i żelbetowych

- Wykonanie robót wykończeniowych (montaż; ścianek działowych z płyt g-k, posadzek betonowych, płytek podłogowych i ściennych, wykładzin pcv i dywanowych, tynków, stolarki wewnętrznej, sufitu podwieszanego, żaluzji okiennych, malowanie pomieszczeń).

- Wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej.

- Wykonanie roboty budowlane związane z zagospodarowaniem, terenu ( zerwanie istniejącej nawierzchni placów , dróg i chodników, wykonanie podbudowy z kruszywa i piasku na parkingu i terenie, montaż krawężników i obrzeży na betonie, układanie kostki betonowej, montaż krat w obrębie miejsc postojowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego terenu, montaż ogrodzenia, bram wjazdowych i szlabanów, demontaż istniejących szlabanów, demontaż istniejących bram, ogrodzeń, murków , karczowanie drzew i niskiej roślinności, wykonanie nasadzeni, montaż urządzeń małej architektury; kosze na śmieci,  stojaków na rowery, tablic informacyjnych pochwytów stalowych na podjeździe).

- Montaże oświetlenia zewnętrznego terenu i monitoringu( montaż słupów oświetleniowych układanie kabli w wykopie, montaż lamp oświetleniowych, kamer, wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej, wod kan i deszczowej)

- Wykonanie montażu i układania w budynku  instalacji elektrycznych, teletechnicznych, BMS, niskoprądowych i montaż osprzętu,

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz , montaż rur, armatury

- Montaż instalacji odgromowe.

- Montaż instalacji i czujników  p.poż .

- Montaż instalacji audiowizualnej telefonicznej telewizyjnej i osprzętu

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Montaż konstrukcji przy elewacji budynku.

  - Rozwiązania zamienne, konieczne i nieprzewidziane oraz sposób ich rozliczenia

- Wykonawca nie może odmówić:

- wykonania robót w uzasadnionych przypadkach spowodowanych:

        - rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową i stanem faktycznym,

        - błędów projektowych które zostały uwidocznione w czasie realizacji robót budowlanych, lub

        - wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobów/materiałów budowlanych, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

- dokonania zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem w kolejności wykonania robót, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

- pominięcia asortymentu robót i prac, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny.

- Wystąpienie przypadków, o których mowa w ust. 1, nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale ich skutki mogą - na wniosek Wykonawcy - stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 projektu umowy oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca winien wykazać, iż ich realizacja będzie uniemożliwiała dochowanie terminu wykonania prac.

- W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zastosowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, c, kwota zostanie określona w kosztorysie różnicowym na wykonanie rozwiązań zamiennych potwierdzonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 - ust. 11.

- Za roboty wykonane bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

- Przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w umowie, nie mogą zlecać samodzielnie rozwiązań zamiennych.

- Podstawą wykonania i rozliczenia robót, o których mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do umowy. Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy.

- Aneks, o którym mowa w ust. 6 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót.

- Kosztorys ofertowy wykonania robót budowlane o których mowa w ust.1, lit. a, b, c, zostanie wykonany przez Wykonawcę w oparciu o;

    - odpowiednie czynniki cenotwórcze (stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu, kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższe niż średnie wartości publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud" dla rejonu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzenia wyceny.

    - w przypadku niemożności zastosowania zapisów pkt. 1 powyżej  w odniesieniu do: stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku, zastosowanie mogą mieć własne czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" regionu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, lub kalkulacja własna,

- Jeżeli kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 8, oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (kosztorys ofertowy robót, a w przypadku rozwiązań zamiennych - kosztorys różnicowy na wykonanie rozwiązań zamiennych) w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń  przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.

  - Roboty dodatkowe i sposób ich rozliczania

      - Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, będące w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 2 projektu umowy nie mogą zlecać samodzielnie robót dodatkowych.

      - O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.

      - Podstawą wykonania i rozliczenia robót dodatkowych/zamiennych powodujące zmianę wynagrodzenia o których mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy,  jest podpisany przez strony aneks do umowy.   Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy.

      - Aneks, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót dodatkowych.

      - Jeżeli będzie miało zastosowanie wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w oparciu o;

    - odpowiednie czynniki cenotwórcze (stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu, kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższe niż średnie wartości publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud" dla regionu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzenia wyceny.

    - w przypadku niemożności zastosowania zapisów pkt. 1 powyżej  w odniesieniu do: stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku, zastosowanie mogą mieć własne czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" dla regionu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, lub kalkulacja własna,

      - Jeżeli kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

      - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6, oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych (kosztorys ofertowy robót dodatkowych) w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.

      - W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem istniejącym

      - W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza   wprowadzenie zmian w stosunku do tj;

        - rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i stanem faktycznym,

        - błędów projektowych które zostały uwidocznione w czasie realizacji robót budowlanych, lub

        - wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobów/materiałów budowlanych. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia rozwiązań zamiennych zawierających opis proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie może powodować żadnych zmian wynagrodzenia umowy.

      - Propozycja zmian nie powodujące podwyższenie lub obniżenie wartości umowy określonej w § 2 ust.1 projektu umowy, będzie wymagała obowiązkowej konsultacji i akceptacji przez; nadzór autorski, Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego.

      - W przypadku propozycji zmian powodujących podwyższenie lub obniżenie wartości elementów robót, zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i tych samych elementów proponowanych rozwiązań zamiennych, mających wpływ na zmianę  wynagrodzenia dodatkowo przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonywane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności oraz podpisaniu aneksu do umowy przez obie strony.

      - Roboty dodatkowe mogą dotyczyć tylko robót, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania przy zachowaniu należytej staranności

  - Ubezpieczenie czas realizacji zamówienia

            - W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia kontraktu na okres realizacji robót objętych niniejszą umową na sumę gwarancyjną równą co najmniej ceny ofertowej brutto.

            - Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia umowy.

            - W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w trakcie trwania niniejszej umowy,  Wykonawca winien przedłużyć umowę ubezpieczenia na okres następny, w taki sposób, aby posiadać   nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu dowód jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach.

            - W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w trakcie trwania umowy i braku dostarczenia Zamawiającemu dowodu jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy w terminie określonym 
w ust. 3, Zamawiający dokonuje doubezpieczenia kontraktu na okres brakujący do zakończenia inwestycji, na koszt Wykonawcy dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę

  - Gwarancja i rękojmia

  - Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi ……..… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

  - W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania raz w roku przeglądu wykonanych robót wraz z instalacjami i sporządzenia protokołu oraz nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania zaistniałych wad będących następstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

  - Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane materiały i urządzenia.

  - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

  - Dla wmontowanych urządzeń Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające 
z dokumentów gwarancyjnych wydanych przez sprzedawcę lub producenta danego urządzenia.

  - Dla wmontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów posiadających okres gwarancji sprzedawcy lub producenta krótszy niż określony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie dla całego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku ww. wady. Termin usunięcia wady nie może przekraczać 14 dni, o ile Zamawiający nie zmieni terminu, mając na uwadze technologię usuwania wady oraz dostępność części do ich prawidłowego usunięcia oraz zasady sztuki budowlanej. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w określonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

  - Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji.

  - Zamawiający powoła komisję przeglądową oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglądu, o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

  - Niestawienie się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie będzie wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w dwóch egz., po jednym egz. dla każdej ze stron umowy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden egz. protokołu.

  - Zamawiający w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiającego dokonuje powołana komisja. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin do ich usunięcia.

  - Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest:

  - przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 11, przy czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki,

  - usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usunięcia lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 11. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn obiektywnych będzie niemożliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć inny termin, niezbędny do usunięcia wady, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.

  - Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac usuwania wad.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

  - Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, 
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

  - Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym użytkownik) poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca.

  - Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

  - W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu gwarancji o powyższy okres.

  - Wykonawca nie będzie ponosił kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych danego urządzenia zapewniającego jego  prawidłowe funkcjonalnie.

Szczegółowe wymagania i postanowienia zawarte są w projekcie umowy stanowiący załącznik do postępowania przetargowego.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego

  - Przekazanie terenu i harmonogram rzeczowo- finansowy robót

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu:

  - plan zapewnienia jakości,

  - plan BIOZ,

  - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

- Wykaz kierowników robót wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Harmonogram rzeczowo-finansowy robót w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w celu jego zatwierdzenia

- .Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

- Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Zmiana harmonogramu robót w trakcie realizacji umowy nie powodująca zmiany terminu wykonania oraz jej wartości nie wymaga zmiany treści umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia  wyznaczonych przedstawicieli zamawiającego tj; Inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem i rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiającego

Wrocław, luty 2020 r,

Opracował;

Wojciech Wilk

Główny Specjalista w Wydziale GN