Załącznik 7.7. do SIWZ

SP.ZP.272.14.2019.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Zadanie 7 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D

na odcinku o długości ok. 2150 mb od  skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D (dz. dr. nr 134 - obręb Sulimów) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki dr. 24, gmina Siechnice

Opracowała:

Renata Wołkowska

Obwód Drogowy w Sulimowie

08-04-2019

1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. NAZWA ZADANIA

Zadanie 7 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 2150 mb od  skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D (dz. dr. nr 134 - obręb Sulimów) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce  do działki dr. 24, gmina Siechnice.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1943 D, na odcinku długości około 2150 m, od drogi powiatowej nr 1945 D (ul. Kochanowskiego) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce, do działki 24, gmina Siechnice.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, utwardzenie pobocza oraz dostosowanie i wzmocnienie zjazdów z drogi. W pierwszej kolejności należy wykonać prace geodezyjne i wytyczyć zadanie w terenie ustalając granicę pasa drogowego.

Na całym odcinku należy sfrezować nawierzchnię na średnią głębokość 4 cm, następnie wykonać warstwę wyrównawczo-wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej, w ilości średnio 100 kg/m² o grubości po zagęszczeniu ok. 4 cm  oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Po zdjęciu nadmiaru ziemi z istniejącej nawierzchni w przypadku odkrycia podbudowy tłuczniowej na łukach drogi należy wykonać poszerzenie jezdni do szerokości 6 m.

Poza terenem zabudowanym należy :

Wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną o średniej szerokości 0,75 m i gr. 20 cm  dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem 6%w stronę rowu). Skrzyżowanie drogi 1943D z droga gminną ( ul. Pogodna) wykonane z mieszanki mineralno- asfaltowej oraz frezu należy sfrezować, a następnie ułożyć warstwę wyrównującą i ścieralną tak aby stanowiło integralną część z drogą 1943D. ( pod nawierzchnią z frezu należy wykonać brakującą podbudowę).

Sfrezować pnie drzew pozostałe po wycince drzew w ilości 3 sztuk. Utwardzić w granicy pasa drogowego zjazdy gruntowe indywidualne i na drogi śródpolne frezowiną.

W terenie zabudowanym należy:

Zjazd wykonany z mieszanki mineralno-asfaltowej / droga 1944D - ul Jagiełły/ należy sfrezować a następnie ułożyć warstwę wyrównująca i ścieralną tak aby stanowiły integralną część z drogą powiatową1943D .

Rozebrać istniejący bruk / droga gminna – ul. Wiosenna/ i wykonać ponowne zabrukowanie nawiązując się wysokościowo do nowej nawierzchni.

Wyregulować krawężniki i obrzeża od strony jezdni /skrzyżowania z drogami i zjazdy indywidualne /.

Na odcinku drogi od ul. Dębowej do przystanku przy ul. Jagiełły należy wykonać  ciąg pieszy z kruszywa 4/31,5mm o szer. 1,5m grubości 15cm / ciąg pieszy odsunięty od krawędzi jezdni ok. 2,0m/ .Dodatkowo w rejonie przystanku autobusowego( w kierunku Ozorzyc) należy wykonać utwardzenie pobocza kruszywem na szerokości pasa drogowego.

Prace obejmują również  wycinkę drzew i frezowanie pni po wycince- szt 5 / po otrzymaniu decyzji na wycinkę/ , oraz frezowanie  pni drzew pozostałych po wycince – zlokalizowanych w poboczu drogi / szt 5/.

Na całej długości drogi należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe . Po wykonanych robotach budowlanych należy uprzątnąć pas drogowy z istniejących śmieci zanieczyszczeń. Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno- użytkowych drogi.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania na własny koszt projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót oraz projektu organizacji ruchu docelowego/ oznakowanie poziome i przedłożyć je do zatwierdzenia a następnie wprowadzić w terenie.

4. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót na drodze 1943D wykonywany będzie na szerokości pasa drogowego tj.  jezdni, zjazdów i poboczy (dz.dr  nr 126 obręb Sulimów i dz.dr  nr : 95/1; 91; 19 obręb Bogusławice), gmina Siechnice.

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych i geodezyjnych,

- mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

- frezowanie istniejącej nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni na głębokość do 4cm ,

- wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w pobocza samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km ,

- skropienie emulsją asfaltowo- kationową oczyszczonej podbudowy jezdni

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku- korytowanie poboczy ziemnych na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy frezowiną/ kruszywem kamiennym

- ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm ( 100 kg/m2),

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kationową na zimno warstwy wiążąco – profilującej,

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu – 4cm

- utwardzenie poboczy gruntowych pozyskanym destruktem - frezowiną o szer. 0,75m (jak dla klasy L) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

- utwardzenie  destruktem  dróg gruntowych i zjazdów, placu pomiędzy drogami   znajdujących się w pasie drogi poza terenem zabudowy,

- utwardzenie  kruszywem kamiennym 4/31,5 mm dróg gruntowych i zjazdów znajdujących się w pasie drogi w terenie zabudowy,

- przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej

- przebudowa peronu przystankowego z płytek chodnikowych

- regulacja krawężnika i obrzeża

- remont istniejących włączeń dróg o nawierzchni  bitumicznej,

- remont istniejących włączeń o nawierzchni kamiennej

- remont istniejącego włączenia brukowego do drogi

- wycinkę drzew szt. 5 wraz z frezowaniem pni na głębokość 20cm poniżej poziomu nowo wykonanego pobocza

- frezowanie pni po wycince drzew szt. 10 na głębokość 20 cm poniżej nowo wykonanego  pobocza

- wywóz gałęzi, drewna, ścinek po frezowaniu pni

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego za pomocą mas chemoutwardzalnych P-7c,P-7d, P- 4 i P- 13,P-17,P-15 ,P-10

- wywóz gruzu,

- wywóz urobku.

- sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych, istniejących śmieci i zanieczyszczeń

UWAGA:

Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie pogorszyć stanu istniejącego związanego z odwodnieniem jezdni dróg względem przyległego terenu

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powiat Wrocławski - Siechnice – droga powiatowa nr 1943 D.

Na odcinku długości ok. 2150mb m, od drogi nr 1945 D (ul. Kochanowskiego – dz.dr 134 ) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki nr 24.

Lokalizacja zgodnie z załączoną mapą.( droga nr 1943D)

6. STAN ISTNIEJĄCY

Droga nr 1943D

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1943 D położony jest na obszarze gminy Siechnice, od skrzyżowania z drogą 1945 D (ul. Kochanowskiego) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce, na długości  ok. 2150 m.

Aktualnie na długości rozpatrywanego odcinka drogi znajduje się bitumiczna nawierzchnia jezdni, posiadająca  na całej długości gęste spękania siatkowe, wykruszenia, łaty z masy bitumicznej i grysami i emulsją po wykonanych remontach cząstkowych. Stan poboczy gruntowych na większości odcinków  jest dobry – miejscami jest zawyżony 5 – 10 cm ponad poziom jezdni . W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych  pobocza jezdni będą wymagać  wzmocnienia i należy wymienić grunt na frezowinę. W ciągu drogi w terenie niezabudowanym występują obustronne rowy przydrożne. Jezdnia w terenie niezabudowanym odwadniania jest powierzchniowo, poprzez spływ wody opadowej  do rowów przydrożnych lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltracją do podłoża gruntowego. W terenie zabudowanym brak rowów woda po opadach spływa na pobocza trawiaste. Szerokość nawierzchni jezdni kształtuje się na poziomie od 5,50 m do 5,8m. W obrębie inwestycji zjazdy, dojścia gruntowe, skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej , tłuczniowej, brukowej, ziemnej,  oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej. W miejscowości istnieją 2 przystanki  autobusowe w tym jeden ze zniszczonym peronem przystankowym.

7. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac modernizacyjnych drogi  ma na celu ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni oraz na jej poszerzeniu na łukach do 6 m z zastosowaniem przy wykorzystaniu istniejącej podbudowy. Szerokość jezdni i oś jezdni przyjęto zgodnie z parametrami stanu istniejącego jezdni.  Zakres robót obejmuje  sfrezowanie  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 4 cm , a następnie  na  całym odcinku ułożenie warstwy profilująco - wiążącej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm  ( 100kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm z masy jw. o uziarnieniu 0/11,2. Należy oczyścić  nawierzchnię jezdni przed  ułożeniem warstwy asfaltowej oraz wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,75 kg/m2  istniejącej podbudowy bitumicznej i warstwy profilującej. W związku z możliwością wystąpienia różnicy wysokościowej niwelety jezdni, na skrzyżowaniach z drogami gminnymi  należy wysokościowo dopasować rzędne. Zjazdy o nawierzchni gruntowej w terenie niezabudowanym  należy utwardzić frezowiną  na grubość 15-20 cm . Włączenie do drogi ( ul. Pogodna)  wykonane z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z frezowany  należy sfrezować a następnie ułożyć warstwę wyrównującą i ścieralną tak aby stanowiło integralną część z drogą powiatową. Pod nawierzchnią z frezowany należy wykonać brakującą podbudowę. Zjazdy z kostki betonowej oraz peron przystankowy  z płyt betonowych chodnikowych  należy przebrukować. Włączenie do drogi z kostki brukowej należy przedrukować. Należy wyregulować istniejące krawężniki i obrzeża betonowe.

Należy również  utwardzić pobocza gruntowe na długości remontowanego odcinka drogi poza terenem zabudowanym  frezowiną, o średniej szerokości 75 cm i gr. 20cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  do 6%). Na odcinku drogi od ul. Dębowej do przystanku przy ul. Jagiełły należy wykonać ciąg pieszy z kruszywa 4/31,5mm o szer. 1,5m grubości 15cm  / ciąg pieszy odsunięty od krawędzi jezdni ok. 2,0m/ .Dodatkowo w rejonie przystanku autobusowego( w kierunku Ozorzyc) należy wykonać utwardzenie pobocza kruszywem na szerokości pasa drogowego.

8. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka: 2.150 km

- szerokość jezdni istniejąca: od 5,5m do 5,8m

- spadek poprzeczny nawierzchni : 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,75 m

- szerokość pobocza z materiału kamiennego 1,5m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

9.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni oraz na poszerzeniach do szerokości 6,0 dla długości ok. 2150 m. Pobocza i zjazdy wg opisu jak wyżej należy dowiązać  wysokościowo do rzędnych jezdni po remoncie.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym .

Przewiduje się, że roboty prowadzone będą systemem mechanicznym za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych, a ok. 10%  narzędziami ręcznymi.

10 WARSTWY KONSTRUKCYJNE

10.1. Zjazdy z kostki betonowej i peron przystankowy z  płyt betonowych:

- przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej i peronu z płyt betonowych

10.2. Zjazdy gruntowe:

- z frezu lub materiału kamiennego frakcji 4/31,5mm

10.3 Jezdnia z kostki brukowej

a) przedrukowanie jezdni w granicy pasa drogowego

10.4. Jezdnia

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC – 4 cm,

- warstwa wyrównująca z mineralno asfaltowej AC – 4 cm

10.5  Skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchniach bitumicznej:

a)  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 6cm.

10.6 Zjazdy na drogi o nawierzchni gruntowej:

a)   z rezowany lub kruszywa kamiennego  o frakcji 0-31,5 mm  o  grubości 20cm,

10.7 Pobocza:

a) nawierzchnie z pozyskanej frezowiny o  gr.  20 cm ./ poza terenem zabudowanym/

b)w terenie zabudowanym  z materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm na grubości 20cm

c)  ciąg pieszy z materiału kamiennego frakcji 4/31,5mm

10.8. Jezdnia:

a) warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm (100kg/m2),

b) warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.

10.9. Poszerzenie jezdni na łukach na istniejącej podbudowie :

a)  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm (100kg/m2),

b) warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.

11. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą  o głębokości  do 20cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć w miejsce składowania tego typu odpadów, (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Sulimowie

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome tj. P-7c , P-7d, P-17 , i P-13, P-15,P-10 należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego.

Oznakowanie pionowe

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe (chronić przed uszkodzeniem) oraz uzupełnić o znaki typowe dla przejścia dla pieszych

Odwodnienie i studnie

W ciągu drogi nie ma studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująco –wiążąca w ilości 100 kg/m2 (średnio ok. 4 cm), warstwa ścieralna z MMA 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową w ilości 0,75 kg/m2.

Oświetlenie uliczne

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego - zachować.

Odwodnienie drogi

Odcinek drogi ujęty do remontu nie makanalizacji sanitarnej i deszczowej. Posiada rowy otwarte dla odbioru wód opadowych. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocza poprzez spadek do istniejących rowów przydrożnych.

12. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji / oznakowanie poziome/ zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania poziomego zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach, wyniesienie w terenie oznakowania pionowego w zakresie przejścia dla pieszych

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA :

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

- W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu  
    oraz wykonanie w terenie , w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej 
    organizacji ruchu kompletnego oznakowania  poziomego.

13. POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami ) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych , zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00       ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.03.01       OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04       PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a     NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  WARSTWA  ŚCIERALNA

D-05.03.05b     NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11       FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05       UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-07.01.01       OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE

Opracowała:

Kwiecień 2019

Renata Wołkowska