Załącznik 6.1. do SIWZ

SP.ZP.272.21.2020.II.DT

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Lokalizacja obiektów objętych zamówieniem:

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Zadanie 1 – Rejon działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Zadanie 2 – Rejon działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych 
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

Opracowała: Aurelia Lach

Wydział Dróg  i Transportu

Wrocław, maj 2020 r.

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  NAZWA ZADANIA

Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych  w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

Roboty będą polegały na  poprawie parametrów technicznych obiektów mostowych, przywróceniu drożności istniejących przepustów drogowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dalszego użytkowania przedmiotowych obiektów inżynieryjnych.

4.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót obejmuje roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na dwa zadania tj.:

ZADANIE 1

Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmują remont 3 obiektów, w tym 2 przepustów drogowych i 1 obiektu mostowego:

- Przepust pod  drogą 1990D, w miejscowości Będkowice (od strony Strzegomian), przy ul. Świętojańskiej, gmina Sobótka

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ww. budowla to przepust ramowy o przekroju prostokątnym (długości ok. 12 m, szerokość ok. 1,20 m i wysokość 1,10 m) wykonany z bloków granitowych. Wylot i wlot z odspojonymi blokami kamiennymi od pozostałej konstrukcji przepustu. Przepust jest zamulony a rów zamulony i zarośnięty roślinnością. Przepust jest zlokalizowany na dz. nr 165, AM-1 w obrębie geodezyjnym Będkowice.

OPIS  REMONTU PRZEPUSTU

Remont przepustu obejmuje następujący zakres prac:

- pomiary geodezyjne i wysokościowe ok. 300 m2 (przed i powykonawcze),

- odmulenie  przepustu szer. 1,2 m na długości 12,0 m (grubość ok. 40 cm zamulenia) tj. ok. 5,76 m3 urobku,

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gr.  warstwy 40-60 cm, na dł. 50 mb tj. ~10 m3 urobku,

- rozebranie pozostałości po zabezpieczeniu przyczółków (odspojone bloki) = 1,4 m3,

- wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj.  płyty żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym zbrojonej siatką zgrzewną fi 8 mm o rozstawie prętów 10x10 cm z betonu klasy C30/37 – 4,30 m3 wykonanej na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

- wykonanie dwóch  przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m i całkowitej wysokość 1,60 m ze skrzydełkami o długości  górnej półki 3,5 m. (Domiary przed zleceniem wykonania wykonać w terenie po oczyszczeniu przepustu),

- skarpę i dno rowu ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gramatura. 300 g/ m2 na powierzchni 30 m2,

- zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne  - odcinek prosty 4 m x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. po obu stronach drogi tj. 24 mb bariery.

- wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 30 mb,

- załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 27,80 m3,

Plan sytuacyjny:

Fotografie poglądowe:

- Przepust pod  drogą  1990D w miejscowości Będkowice, przy ul. Świętojańskiej, gmina Sobótka

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Ww. budowla to przepust ramowy o przekroju prostokątnym (długości ok. 12 m, szerokość ok. 1,20 m i wysokość 110 cm) wykonany z bloków granitowych. Wylot i wlot z odspojonymi blokami kamiennymi od pozostałej konstrukcji przepustu. Przepust jest zamulony a rów niedrożny i zarośnięty roślinnością. Przepust jest zlokalizowany na dz. nr 165, AM-1 w obrębie geodezyjnym Będkowice.

OPIS  REMONTU PRZEPUSTU

Remont przepustu obejmuje następujący zakres prac:

- pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze),

- odmulenie  przepustu szer. 1,2 m na długości 12,0 m (grubość ok. 40 cm zamulenia) tj. ok. 5,76 m3 urobku,

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 40-60 cm, na dł. 40 mb, tj. 8 m3 urobku,

- rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków (odspojone bloki) = 0,85 m3,

- wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj.  płyty żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym zbrojonej siatką zgrzewną fi 8 mm o rozstawie prętów 10x10 cm z betonu klasy C30/37 – 4,30 m3, wykonanej na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

- wykonanie dwóch  przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m i całkowitej wysokość 1,60 m ze skrzydełkami o długości górnej półki 3,5 m. (Domiary przed zleceniem wykonania wykonać w terenie po oczyszczeniu przepustu),

- skarpę i dno rowu ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gramatura 300 g/ m2 na powierzchni 30 m2,

- zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi tj.  24 mb bariery.

- wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

- załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 21,33 m3,

Plan sytuacyjny:

Fotografie poglądowe:

- Most nad rzeką Ślęza w km 0+014 w ciągu drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Jordanów Śląski, gmina Jordanów Śląski

Lokalizacja:

Most jest zlokalizowany w miejscowości Jordanów Śląski na pograniczu z miejscowością Dankowice w Obrębie geodezyjnym Jordanów Śląski, AM-1, dz. nr 687, nad rzeką Ślęza.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Podstawowe parametry techniczne istniejącego mostu:

•	Długość obiektu:		10,10 m

•	Szerokość całkowita:		9,84 m

•	Szerokość jezdni:		7,08 m

Opis konstrukcji mostu

Konstrukcję nośną przęsła stanowi płyta żelbetowa o stałej grubości połączona z przyczółkami w sposób monolityczny tworząc konstrukcję ramową o przekroju otwartym. Przyczółki żelbetowe stanowią ściany konstrukcji ramowej. Po obu stronach obiektu znajdują się kapy chodnikowe ograniczone od jezdni krawężnikiem kamiennym. Wzdłuż kap chodnikowych znajdują się balustrady stalowe. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Wody opadowe z pomostu odprowadzane są powierzchniowo poza obiekt. Na obiekcie brak dylatacji. Nie stwierdza się występowania urządzeń i instalacji obcych.

Opis stanu technicznego mostu

Stan techniczny konstrukcji ustroju nośnego jest niezadawalający. Na spodzie płyty pomostowej widoczne lokalne ubytki betonu oraz ubytki powierzchniowe. Widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe. Na podporach mostu, zarówno na korpusie i skrzydłach oraz na gzymsach występują zarysowania oraz powierzchniowe wykwity. Na przyczółkach dodatkowo widoczne są liczne ubytki betonu głównie w strefach styku z lustrem wody oraz na połączeniu z płytą pomostową.

Na kapach chodnikowych występują liczne wykwity, widoczne ubytki nawierzchni oraz nierówności. Balustrady na obiekcie są w dobrym stanie technicznym, natomiast na dojeździe do obiektu znajduje się uszkodzona balustrada.

W obrębie mostu koryto rzeki jest zamulone, skarpy porośnięte krzewami i trawą.

OPIS REMONTU MOSTU

Remont mostu obejmuje następujący zakres prac:

- Remont płyty pomostowej.

Spód płyty pomostowej należy oczyścić z luźnego betonu poprzez jego skucie oraz oczyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych. Odsłonięte pręty zbrojeniowe po oczyszczeniu z produktów korozji należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a następnie uzupełnić brakującą otulinę materiałami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 6mm. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont przyczółków.

Widoczne powierzchnie betonowe przyczółków i skrzydeł należy oczyścić poprzez czyszczenie strumieniowe. Widoczne ubytki betonu należy uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Na skrzydłach przyczółków wykonać iniekcję wysokociśnieniową istniejących rys. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm. Dodatkowo usunąć luźne elementy betonowe z obszaru wokół przyczółków oraz wykonać na całej długości opaski żelbetowe z betonu klasy C30/37.

- Remont gzymsów.

Powierzchnie betonowe gzymsów należy oczyścić poprzez czyszczenie strumieniowe. Widoczne ubytki betonu należy uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont kap chodnikowych.

Na dojeździe do obiektu należy wykonać wydłużenie kapy chodnikowej z betonu klasy 25/30. Na tym odcinku zamontować krawężniki kamienne 18x20cm oraz uszczelnić styk pomiędzy krawężnikiem a jezdnią. Usunąć stare warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych, oczyścić oraz w razie konieczności, wyprofilować powierzchnię. Na kapach chodnikowych należy wykonać izolacjo-nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowo – poliuretanowej.

- Wymiana balustrady.

Przewidziano demontaż istniejącej balustrady na dojazdach do obiektu oraz montaż  w tym miejscu nowej balustrady o wysokości 1,1 m. Elementy balustrady należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

- Wykonanie dylatacji.

Wykonać dylatację bitumiczną o szerokości 30 cm. Przekrycie dylatacyjne wykonać  w części jezdnej o głębokości równej grubości warstw bitumicznych na obiekcie.

- Stożki mostowe.

Stożki oczyścić z roślinności oraz uzupełnić spoinowanie istniejącego obrukowania.

- Prace porządkowe na moście i w jego otoczeniu.

Zakres prac obejmuje wykoszenie roślinności, ręczne ścinanie i karczowanie krzewów oraz oczyszczenie koryta cieku z namułu o gr. do 30 cm.

UWAGI OGÓLNE

1.Szczegółowe ilości i zakres robót określa Przedmiar Robót.

2.Kolorystyka powłok malarskich oraz izolacjo-nawierzchni do uzgodnienia  z Zamawiającym.

3.Należy wykonać i uzyskać zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu wykonania powyższych robót. Wymagane będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego na obiekcie.

4.Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, europejskie oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych upoważniająca do zastosowania wyrobów budowlanych w budownictwie zgodnie z Ustawą  o Wyrobach Budowlanych.

Plan sytuacyjny:

Fotografie poglądowe:

ZADANIE 2

Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmują remont 3 obiektów mostowych:

- Most nad potokiem bez nazwy w km 0+130 w ciągu drogi powiatowej nr 1938D w miejscowości Święta Katarzyna, gmina Siechnice

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Podstawowe parametry techniczne istniejącego mostu:

- Długość obiektu:		15,60 m

- Szerokość całkowita:		7,68 m

- Szerokość jezdni:		5,68 m

Opis konstrukcji mostu

Konstrukcję nośną przęsła stanowią dźwigary stalowe zespolone z żelbetową płytą pomostową. Ustój nośny wolnopodparty, spoczywa na kamiennych, miejscowo obetonowanych, masywnych przyczółkach oraz na kamiennej podporze pośredniej za pośrednictwem łożysk stalowych.

Na obiekcie występują chodniki techniczne ograniczone od jezdni krawężnikiem betonowym. Wzdłuż kap chodnikowych znajdują się balustrady stalowe. Od strony dolnej wody znajduje się kładka dla pieszych  ograniczona z obu stron balustradami stalowymi, pokryta dyliną drewnianą. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna.

Wody opadowe z pomostu odprowadzane są poprzez znajdujące się wzdłuż drogi wpusty mostowe. Na obiekcie występuje dylatacja w postaci uciąglenia nawierzchni. Do obiektu podwieszone są urządzenia i instalacje obce.

Opis stanu technicznego mostu

Stan techniczny konstrukcji ustroju nośnego jest niezadawalający. Intensywną korozją cechują się dźwigary stalowe konstrukcji nośnej – stwierdzono lokalne wżery korozyjne oraz zniszczenie powłoki antykorozyjnej. Na spodzie płyty pomostowej widoczne lokalne ubytki betonu oraz ubytki powierzchniowe. Widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe. Na podporach skrajnych mostu na konstrukcji kamiennej występują zanieczyszczania, a na części betonowej widoczne są spękania i zarysowania. Na filarze również widoczne są powierzchniowe zanieczyszczenia, wykwity oraz  występują zarysowania.

Na gzymsach występują widoczne ubytki betonu oraz ogniska korozji. Na kapach chodnikowych również widoczne są ubytki nawierzchni oraz nierówności. Balustrady na obiekcie mają uszkodzoną powłokę antykorozyjną. Widoczne są również uszkodzenia krawężników betonowych.

W obrębie mostu koryto rzeki jest zamulone, skarpy porośnięte krzewami i zarośnięte trawą.

ZAKRES REMONTU MOSTU

Remont mostu obejmuje następujący zakres prac:

- Remont płyty pomostowej.

Dźwigary główne w miejscach występowania ogniska korozji należy oczyścić  i zabezpieczyć antykorozyjnie. Spód płyty pomostowej należy oczyścić z luźnego betonu poprzez jego skucie, a następnie uzupełnić brakującą otulinę materiałami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 6mm. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont podpór

Wykonać iniekcję wysokociśnieniową istniejących rys na elementach betonowych. W konstrukcji kamiennej uzupełnić spoiny.

- Remont gzymsów.

Powierzchnie betonowe gzymsów należy oczyścić poprzez czyszczenie strumieniowe. Widoczne ubytki betonu należy uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont kap chodnikowych.

Usunąć stare warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych, oczyścić oraz w razie konieczności, wyprofilować powierzchnię. Na kapach chodnikowych należy wykonać izolacjo-nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowo – poliuretanowej. Na dojściu do kładki należy przebrukować nawierzchnię z kostki betonowej.

- Odwodnienie obiektu.

Istniejące wpusty mostowe należy oczyścić, włazy żeliwne wymienić oraz odpowiednio wyregulować wysokościowo względem niwelety jezdni. Uszczelnić styk pomiędzy kratą wpustu a nawierzchnią.

- Umocnienie stożków mostowych.

Stożki oczyścić z roślinności oraz uzupełnić spoinowanie istniejącego obrukowania. Brakujące elementy obrukowania uzupełnić płytami ażurowymi. Przy przyczółkach należy odtworzyć palisadę drewnianą.

- Zabezpieczenie balustrad i urządzeń obcych.

Przewidziano miejscową naprawę powierzchni elementów stalowych poprzez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi.

- Prace porządkowe na moście i w jego otoczeniu.

Zakres prac obejmuje wykoszenie roślinności, ręczne ścinanie i karczowania krzaków. Oczyszczenie koryta cieku z namułu o gr. do 30 cm oraz zalegających bloków kamiennych.

UWAGI OGÓLNE

- Szczegółowe ilości i zakres robót określa Przedmiar Robót.

- Kolorystyka powłok malarskich oraz izolacjo-nawierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Należy wykonać i uzyskać zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu wykonania powyższych robót.

- Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, europejskie oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych upoważniająca do zastosowania wyrobów budowlanych w budownictwie zgodnie z Ustawą  o Wyrobach Budowlanych.

Plan sytuacyjny:

Fotografie poglądowe:

- Most nad rzeką Ślęza w km 10+060 w ciągu drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości  Komorowice, gmina Żórawina

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Podstawowe parametry techniczne istniejącego mostu:

- Długość obiektu:		23,40 m

- Szerokość całkowita:		9,00 m

- Światło poziome:		10,00 m

- Szerokość jezdni:		6,00 m

Opis konstrukcji mostu

Konstrukcję nośną przęsła stanowią dźwigary stalowe zespolone z żelbetową płytą pomostową. Obiekt dwuprzęsłowy, ustój nośny wolnopodparty, spoczywa na kamiennych masywnych przyczółkach oraz na kamiennej podporze pośredniej .

Po obu stronach obiektu znajdują się kapy chodnikowe ograniczone od jezdni krawężnikiem betonowym. Wzdłuż kap chodnikowych znajdują się balustrady stalowe. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Wody opadowe z pomostu odprowadzane są poprzez znajdujące się wzdłuż drogi wpusty mostowe.

Opis stanu technicznego mostu

Na dźwigarach stalowych ustroju nośnego widoczna korozja oraz zniszczone powłoki antykorozyjne. Na spodzie płyty pomostowej widoczne lokalne ubytki betonu oraz ubytki powierzchniowe. Na podporach skrajnych mostu na konstrukcji kamiennej występują zanieczyszczania oraz widoczne ubytki w spoinach. Na filarze również widoczne są powierzchniowe zanieczyszczenia, wykwity oraz ubytki w spoinach. Dodatkowo na powierzchni podpór widoczne są przecieki wody. Na gzymsach występują widoczne ubytki betonu oraz ogniska korozji. Kapy chodnikowe są nierówne, znaczące ubytki betonu oraz zniszczona jest nawierzchnia. Balustrady na obiekcie mają uszkodzoną powłokę antykorozyjną, fragment balustrady jest zdeformowany. Widoczne są również uszkodzenia krawężników betonowych. W obrębie mostu koryto rzeki jest zamulone, skarpy porośnięte krzewami  i zarośnięte trawą.

ZAKRES REMONTU MOSTU

Remont mostu obejmuje następujący zakres prac:

- Remont płyty pomostowej.

Dźwigary główne w miejscach występowania ogniska korozji należy oczyścić  i zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnie płyty pomostowej należy oczyścić, widoczne ubytki betonu uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont podpór.

Istniejące podpory kamienne należy oczyścić oraz uzupełnić spoinowanie. Dodatkowo przy przyczółku wykonać umocnienie z betonu klasy C30/37.

- Remont gzymsów.

Powierzchnie betonowe gzymsów należy oczyścić, widoczne ubytki betonu uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont kap chodnikowych.

Betonowe kapy chodnikowych należy skuć, zdemontować krawężniki betonowe. Kapy chodnikowe wykonać jako monolityczne z betonu klasy C30/37. Ułożyć krawężniki kamienne 18x20cm. Na kapach chodnikowych należy wykonać izolacjo-nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowo – poliuretanowej o gr. 6mm.

- Umocnienie stożków mostowych.

Stożki oczyścić z roślinności oraz uzupełnić spoinowanie istniejącego obrukowania.

- Zabezpieczenie balustrad i urządzeń obcych.

Balustrady należy zdemontować oraz zamontować w tym miejscu nową balustradę  o wysokości 1,1 m. na nowy wykonanych kapach chodnikowych. Elementy balustrady należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

- Odwodnienie obiektu.

Istniejące wpusty należy wymienić na wpusty żeliwne mostowe oraz odpowiednio wyregulować wysokościowo względem niwelety jezdni. Uszczelnić styk pomiędzy kratą wpustu a nawierzchnią.

- Prace porządkowe na moście i w jego otoczeniu.

Zakres prac obejmuje wykoszenie roślinności, ręczne ścinanie i karczowania krzaków. Oczyszczenie koryta cieku z namułu o gr. do 30 cm oraz usunięcie gałęzi zalegających  w nurcie rzeki.

UWAGI OGÓLNE

- Szczegółowe ilości i zakres robót określa Przedmiar Robót.

- Kolorystyka powłok malarskich oraz izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Należy wykonać i uzyskać zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu wykonania powyższych robót.

- Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

- Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, europejskie oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych upoważniająca do zastosowania wyrobów budowlanych w budownictwie zgodnie z ustawą  o wyrobach budowlanych.

Plan sytuacyjny:

Fotografie poglądowe:

- Most nad rzeką Ślęza w km 10+110 w ciągu drogi powiatowej nr 1955D w miejscowości  Komorowice, gmina Żórawina

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Podstawowe parametry techniczne istniejącego mostu:

- Długość obiektu:		9,00 m

- Szerokość całkowita:		9,06 m

- Światło poziome:		7,00 m

- Szerokość jezdni:		6,10 m

Opis konstrukcji mostu

Konstrukcję nośną przęsła stanowią dźwigary stalowe zespolone z żelbetową płytą pomostową. Obiekt jednoprzęsłowy, ustój nośny wolnopodparty, spoczywa na masywnych kamiennych przyczółkach.

Po obu stronach obiektu znajdują się kapy chodnikowe ograniczone od jezdni krawężnikiem betonowym. Wzdłuż kap chodnikowych znajdują się balustrady stalowe. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Wody opadowe z pomostu odprowadzane są powierzchniowo. Nie stwierdza się występowania urządzeń i instalacji obcych.

Opis stanu technicznego mostu

Na dźwigarach stalowych ustroju nośnego widoczna korozja oraz zniszczone powłoki antykorozyjne. Na spodzie płyty pomostowej widoczne lokalne ubytki betonu oraz ubytki powierzchniowe. Na podporach skrajnych mostu na konstrukcji kamiennej występują zanieczyszczania oraz widoczne ubytki w spoinach. Na gzymsach występują widoczne ubytki betonu oraz ogniska korozji. Kapy chodnikowe są nierówne, znaczące ubytki betonu oraz zniszczona jest nawierzchnia. Balustrady na obiekcie mają uszkodzoną powłokę antykorozyjną. Widoczne są również uszkodzenia krawężników betonowych. W obrębie mostu koryto rzeki jest zamulone, skarpy porośnięte, krzewami  i zarośnięte trawą.

ZAKRES REMONTU MOSTU

Remont mostu obejmuje następujący zakres prac:

- Remont płyty pomostowej.

Dźwigary główne w miejscach występowania ogniska korozji należy oczyścić  i zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnie płyty pomostowej należy oczyścić, widoczne ubytki betonu uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont podpór.

Istniejące podpory kamienne należy oczyścić oraz uzupełnić spoinowanie.

- Remont gzymsów.

Powierzchnie betonowe gzymsów należy oczyścić, widoczne ubytki betonu uzupełnić zaprawami niskoskurczowymi typu PCC o gr. 3 mm, a widoczne nierówności zaszpachlować. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką malarską o grubości nie mniejszej niż 0,3 mm.

- Remont kap chodnikowych.

Betonowe kapy chodnikowych należy skuć, zdemontować krawężniki betonowe. Kapy chodnikowe wykonać jako monolityczne z betonu klasy C30/37. Ułożyć krawężniki kamienne 18x20cm. Na kapach chodnikowych należy wykonać izolacjo-nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowo – poliuretanowej o gr. 6mm.

- Umocnienie stożków mostowych.

Stożki oczyścić z roślinności oraz uzupełnić spoinowanie istniejącego obrukowania.

- Zabezpieczenie balustrad i urządzeń obcych.

Balustrady należy zdemontować oraz zamontować w tym miejscu nową balustradę  o wysokości 1,1 m. na nowo wykonanych kapach chodnikowych. Elementy balustrady należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

- Prace porządkowe na moście i w jego otoczeniu.

Zakres prac obejmuje wykoszenie roślinności, ręczne ścinanie i karczowania krzaków. Oczyszczenie koryta cieku z namułu o gr. do 30 cm oraz usunięcie gałęzi, pni drzew zalegających  w nurcie rzeki.

UWAGI OGÓLNE

- Szczegółowe ilości i zakres robót określa Przedmiar Robót.

- Kolorystyka powłok malarskich oraz izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Należy wykonać i uzyskać zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu wykonania powyższych robót.

- Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

- Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, europejskie oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych upoważniająca do zastosowania wyrobów budowlanych w budownictwie zgodnie z Ustawą  o Wyrobach Budowlanych.

Plan sytuacyjny:

Fotografie poglądowe:

6. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać rozpoznania terenu pod względem infrastruktury podziemnej. ich wytyczenia i oznakowania terenu zajętego w celu wykonania  ww. robót.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na demontażu okładzin z kostki granitowej, demontażu elementów betonowych, usunięciu warstw gruntów i namułów, rozbiórce istniejących barier drogowych betonu gruntu. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów (koszt po stronie Wykonawcy). Materiały pełnowartościowe wg. wskazań osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego należy przewieź

i przekazać do przynależnego Obwodu Drogowego.

Roboty naprawcze

Montaż betonowych elementów prefabrykowanych, okładzin z kostki kamiennej oraz barier drogowych stalowych, ocynkowanych (poziom powstrzymania H1W3A), balustrad mostowych , dylatacji bitumicznych oraz izolacjo – nawierzchni na kapach chodnikowych należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą, specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego.  Wykonawca przedłoży projekty technologiczne uwzględniające zbrojenie elementów konstrukcyjnych wykonane przez uprawnionego projektanta do akceptacji przez Zamawiającego.

Ponadto przewidziano do wykonania roboty betonowe i ziemne odtworzeniowe związane 
z naprawą wlotów, wylotów, przyczółków przepustów  oraz umocnieniem rowów odwodnieniowych.

Przewidziano do wykonania roboty żelbetowe, wykonanie elementów monolitycznych zbrojonych związanych z naprawą gzymsów oraz elementu wzmacniającego przyczółek.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Docelowa organizacja ruchu

Wykonawca zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona i wdroży projekt oznakowania pionowego i zabezpieczenia przez montaż barier energochłonnych, docelowej organizacji ruchu.

Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem
 i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca  ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA :

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

- W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie, w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu kompletnego oznakowania  pionowego i poziomego.

8. POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prowadzone prace mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

Uwaga:

Wykonawca w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego, ma obowiązek zapewnić na własny koszt nadzór archeologiczny dla prowadzonych robót.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

10. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy/ robót.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

- Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową obiektów budowlanych na terenie budowy / robót  i na terenach przyległych oraz dokona z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji stanu obiektów, urządzeń obcych w obrębie prowadzonych prac jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren robót oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie robót i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów i zapewni przepustowość remontowanych mostów/przepustów dla dopływu wód.

- W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

- Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu / zaplecza robót, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy/ robót, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągłą, bezpieczną przejezdność i przejście dla pieszych na odcinku drogi w obrębie prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skuteczne informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu, zwłaszcza zbrojarskie), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające  lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy/ robót.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy branży mostowej oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić nadzoru archeologicznego dla robót ziemnych (jeżeli zajdzie taka konieczność).

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy/robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia).

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Zamawiający dopuszcza stosowanie uproszczonego projektu czasowej organizacji ruchu 
z powtarzalnym schematem umieszczenia znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego przepustu.

- Wykonawca przedłoży projekty technologiczne uwzględniające zbrojenie elementów konstrukcyjnych wykonane przez uprawnionego projektanta do akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z póź. Zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny dla każdego zadania osobno).

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w którym stwierdzono występowanie urządzenia, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- W razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor  zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego dla prowadzonej inwestycji Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z tym obowiązkiem koszty.

- Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości 
i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

11. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)  pracowników wykonujących nw. czynności:

- dla Zadania 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach:

- rozebranie elementów betonowych, żelbetowych i murowych w zakresie urządzeń melioracyjnego i infrastruktury drogowej,

- naprawa i konserwacja obiektów mostowych i  przepustów drogowych,

- wykonanie i montaż przyczółków w tym prefabrykowanych,

- rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych,

- ubezpieczenie dna i skarp rowów i przyczółków,

- skucie betonu elementów konstrukcyjnych mostu,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzewów,

- wykoszenie roślinności,

- czyszczenie koryta rzeki z namułu,

- naprawa ubytków betonu elementów konstrukcji mostu,

- czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłokami malarskimi,

- czyszczenie i spoinowanie kamiennych podpór mostowych,

- demontaż balustrad,

- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys,

- montaż krawężników kamiennych mostowych,

- wykonanie izolacjo – nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych,

- uszczelnienie styku między krawężnikiem a jezdnią,

- wykonanie dylatacji bitumicznej,

- montaż nowych balustrad na kapach chodnikowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,

- roboty ziemne wraz z utylizacją,

- montaż barier stalowych energochłonnych,

- roboty ziemne ręczne i mechaniczne w pasie drogowym,

- roboty branżowe przy czyszczeniu i odmuleniu rowów łącznie z utylizacją urobku,

- wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie podbudowy  z betonu,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- wykonanie ław i płyt fundamentowych pod obiekty melioracyjne i drogowe,

- montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykonanie humusowania i obsiewu mieszanką traw,

- wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewów,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w tym przepustów drogowych,

- sprzątanie terenu budowy.

- dla Zadania 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie:

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne el. Konstrukcyjnych mostu,

- rozebranie istniejących warstw nawierzchni kap chodnikowych,

- skucie betonu elementów mostu,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzewów,

- wykoszenie roślinności,

- czyszczenie koryta rzeki z namułu,

- naprawa ubytków betonu elementów konstrukcji mostu,

- czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłokami malarskimi,

- oczyszczenie z roślinności, uzupełnienie i spoinowanie istniejącego obrukowania stożków mostowych,

- wykonanie umocnień podpór z betonu,

- demontaż krawężników betonowych,

- czyszczenie i spoinowanie kamiennych podpór mostowych,

- demontaż balustrad,

- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys,

- montaż krawężników kamiennych mostowych,

- wykonanie izolacjo – nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych,

- montaż nowych balustrad na kapach chodnikowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,

- roboty ziemne wraz z utylizacją,

- wykonanie kap chodnikowych z betonu,

- sprzątanie terenu budowy,

- szpachlowanie powierzchni betonowych mostu zaprawami typu PCC,

- wykonanie izolacjo – nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych,

- czyszczenie wpustów mostowych wraz z regulacją,

- wymiana istniejących wpustów na wpusty mostowe żeliwne,

- zabezpieczenie balustrad powłoką antykorozyjną,

- układanie nawierzchni z kostki brukowej,

- montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- sprzątanie terenu budowy.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.1 z zastrzeżeniem pkt. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt.1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt.1, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Uzupełnienie / zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

12. Roboty podobne dla Zadania 1 i Zadania 2

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym w zakresie wykonania robót naprawczo-konserwacyjnych obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania: Obwodu Drogowego w Mirosławicach (dla robót podobnych jak w Zadaniu 1), Obwodu Drogowego w Sulimowie (dla robót podobnych jak w Zadaniu 2) i będzie obejmował w szczególności:

- dla Zadania 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach:

- rozebranie elementów betonowych, żelbetowych i murowych w zakresie urządzeń melioracyjnego i infrastruktury drogowej,

- naprawa i konserwacja obiektów mostowych i  przepustów drogowych,

- wykonanie i montaż przyczółków w tym prefabrykowanych,

- rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych,

- ubezpieczenie dna i skarp rowów i przyczółków,

- skucie betonu elementów konstrukcyjnych mostu,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzewów,

- wykoszenie roślinności,

- czyszczenie koryta rzeki z namułu,

- naprawa ubytków betonu elementów konstrukcji mostu,

- czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłokami malarskimi,

- czyszczenie i spoinowanie kamiennych podpór mostowych,

- demontaż balustrad,

- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys,

- montaż krawężników kamiennych mostowych,

- wykonanie izolacjo – nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych,

- uszczelnienie styku między krawężnikiem a jezdnią,

- wykonanie dylatacji bitumicznej,

- montaż nowych balustrad na kapach chodnikowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,

- roboty ziemne wraz z utylizacją,

- montaż barier stalowych energochłonnych,

- roboty ziemne ręczne i mechaniczne w pasie drogowym,

- roboty branżowe przy czyszczeniu i odmuleniu rowów łącznie z utylizacją urobku,

- wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie podbudowy  z betonu,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- wykonanie ław i płyt fundamentowych pod obiekty melioracyjne i drogowe,

- montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykonanie humusowania i obsiewu mieszanką traw,

- wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewów,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w tym przepustów drogowych,

- sprzątanie terenu budowy.

- dla Zadania 2 -  Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie:

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne el. konstrukcyjnych mostu,

- rozebranie istniejących warstw nawierzchni kap chodnikowych,

- skucie betonu elementów mostu,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzewów,

- wykoszenie roślinności,

- czyszczenie koryta rzeki z namułu,

- naprawa ubytków betonu elementów konstrukcji mostu,

- czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłokami malarskimi,

- oczyszczenie z roślinności, uzupełnienie i spoinowanie istniejącego obrukowania stożków mostowych,

- wykonanie umocnień podpór z betonu,

- demontaż krawężników betonowych,

- czyszczenie i spoinowanie kamiennych podpór mostowych,

- demontaż balustrad,

- wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys,

- montaż krawężników kamiennych mostowych,

- wykonanie izolacjo – nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych,

- montaż nowych balustrad na kapach chodnikowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,

- roboty ziemne wraz z utylizacją,

- wykonanie kap chodnikowych z betonu,

- sprzątanie terenu budowy,

- szpachlowanie powierzchni betonowych mostu zaprawami typu PCC,

- wykonanie izolacjo – nawierzchni na bazie żywicy epoksydowo - poliuretanowej na kapach chodnikowych,

- czyszczenie wpustów mostowych wraz z regulacją,

- wymiana istniejących wpustów na wpusty mostowe żeliwne,

- zabezpieczenie balustrad powłoką antykorozyjną,

- układanie nawierzchni z kostki brukowej,

- montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- sprzątanie terenu budowy.

Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, 
w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Wrocław, maj 2020 r.

Opracowała:

Aurelia Lach