Załącznik 6.4. do SIWZ po modyfikacji 14.07.2020 r.

SP.ZP.272.24.2020.II.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

- NAZWA ZADANIA

ZADANIE 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0,930 km 
w miejscowości Łozina: ulica Nowego Osiedla -  odcinek od skrzyżowania z drogą 
nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka

CPV:

45233140-2 –  Roboty drogowe

45000000-7 –	 Roboty budowlane

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 –	Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 –  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 –	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232452-5 – Roboty odwadniające

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1909D na odcinku dł. ok. 0.93 km                                 w miejscowości Łozina: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D w kierunku miejscowości Tokary, gmina Długołęka.

Modernizacja wykonana będzie w pasie drogowym (w działce nr 298/5dr, w dz. 297/1dr i w dz.          nr 297/2 dr obrębu Łozina, gmina Długołęka) na jezdni, zjazdach, poboczach, pasach zieleni,                         w rowach w celu ich oczyszczenia i odtworzenia dla odpływu wód opadowych. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni z istniejącej szerokości 4,20m do projektowanej 6,00m czyli o około 1,8m, wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw mas mineralno - asfaltowych z AC (5cm +4cm) po uprzednim sfrezowaniu istniejącej całej powierzchni nawierzchni bitumicznej o grubości do 3 cm, a na ok. 5 metrowych odcinkach na początku i końcu zadania należy sfrezować do ogólnej głębokości 4cm. Wzmocnienie warstw jezdni na odcinkach wykonanych poszerzeń poprzez ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z zakładką 0,50m na istniejącej jezdni po sfrezowaniu. Modernizacja obejmuje także utwardzenie poboczy po stronie lewej drogi z płyt betonowych wielootworowych o grubości 10 cm na szerokościach 1,5m i na długości pobocza 650 mb, a na pozostałym odcinku strony lewej oraz po stronie prawej drogi utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15 cm i szerokości 1,50m                            (ze spadkiem 6% od jezdni) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do nowej krawędzi jezdni. W zakresie jest również wymiana istniejących nawierzchni bitumicznych na skrzyżowaniu z drogą gminną i w zjazdach z drogi do posesji na nowe nawierzchnie z masy mineralno- asfaltowej AC w granicy pasa drogi nr 1909D, a w zakresie zjazdów gruntowych                    i z kruszywa kamiennego do wykonania o nawierzchni z frezowiny i z kruszywa kamiennego                   o grubości 20 cm, w zjazdach o nawierzchniach z kostki betonowej i kamiennej ich nawierzchnie należy przełożyć dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do nowej krawędzi jezdni.                     W celu zapobiegnięcia spływu wód opadowych z pasa drogowego na teren posesji w zjazdach lokalnie należy wbudować odwodnienia liniowe (typ Aco). Ze względu na podwyższenie niwelety drogi w zakresie robót jest przełożenie istniejącego chodnika i peronu z kostki betonowej wyżej od 7 cm do 9 cm - przy istniejącym przystanku autobusowym z wiatą.                          W związku z wykonaniem utwardzonych poboczy należy dokonać regulacji wysokościowej zaworów i zasów sieci wodociągowej. Zakres obejmuje wykonanie w terenie zwartej zabudowy m. Łozina uporządkowanie pasów zieleni – rozłożenie ziemi urodzajnej z posianiem trawy,                        a także odmulenie istniejącego po stronie prawej drogi rowu drogowego, a po stronie lewej  pomiędzy zjazdami odtworzenie odcinków rowów w celu otrzymania rowu o głębokości                    ok. 70 cm i o szerokości dna 40 cm, z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1:1.5. Ponadto                       w zakresie realizacji robót jest przebudowa istniejącego uszkodzonego przepustu drogowego                 na nowy z HDPE o długości 12m ze średnicą wewnętrzną - 500 mm i ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi na rzędnych wlotu i wylotu przepustu przed przebudową (rzędne wlotu                  i wylotu nie ulegają zmianie).

W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w terenie tj. wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – linii segregacyjnych w osi jezdni, linii krawędziowych P-7c, P-7d, linii przejść dla pieszych oraz linie przystankowe P-17 oraz ustawienie znaków i tablic oznakowania pionowego (wielkość znaków średnia). Po przejęciu pasa drogowego, a przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów sieci telekomunikacyjnej, teletechnicznej (ORANGE Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci, ul. Purkyniego 2, Wrocław), wodociągowej (ZUK Sp.       z o.o. Kiełczów) i energetycznej (TAURON  Dystrybucja , Wydz. Eksploatacji OME 3 w Oleśnicy)   o wskazanie przebiegu poszczególnych sieci w terenie – w pasie drogi nr 1909D.

Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym do polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

W załączeniu mapka lokalizacyjna.

- ZAKRES ROBÓT:

- wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie na długości drogi pod wykonanie poszerzenia jezdni,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ i płyt betonowych wielootworowych,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie zjazdów gruntowych i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- wykonanie mechaniczne rozbiórki podbudowy tłuczniowej,

- wykonanie mechaniczne rozbiórki obsypki  z piasku i gruntu przy rurach przepustu,

- wykonanie mechaniczne rozbiórki rur przepustu żelbetowego,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 10 cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej (w tym: 4x6 cm 8x11 cm, 14x17 cm, 18x21 cm),

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 16x16x16 cm,

- ręczne rozebranie krawężników betonowych,

- ręczne rozebranie obrzeży betonowych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem,

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

- wykonanie ław z kruszyw naturalnych (pospółki) dla przepustów drogowych,

- wykonanie obsypki i zasypki piaskiem gruboziarnistym dla rur kanału przepustu,

- profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 3 cm i lokalnie do 4 cm (początek i koniec na dł. 5 m) oraz technologiczne frezowanie na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni podbudowy z kruszyw kamiennych,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni podbudowy bitumicznej,

- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (w ilości 0,7kg/m2),

- ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej                       po zagęszczeniu: 3cm ( 75 kg/m2), 4cm (100kg/m2) oraz  o grubości średniej po zagęszczeniu 5cm (125 kg/m2),

- układanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (geosiatki),

- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(w ilości 0,5kg/m2),

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzenie poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm i szerokości 1,5m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzenie poboczy gruntowych płytami betonowymi wielootworowymi o grubości 10 cm                                na podsypce cementowo- piaskowej,

- utwardzenie zjazdów (gruntowych) frezowiną o grubości 20cm, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzenie zjazdów (gruntowych i z kruszywa kamiennego) kruszywem kamiennym o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- układanie rur przepustu z rury HDPE spiralnych karbowanych na ławie z kruszyw naturalnych,

- zamontowanie ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu,

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowych z oporem - jak dla robót na zjazdach i przy chodnikach o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm,

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowych z oporem - jak dla robót na chodnikach                             o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm,

- układanie nawierzchni z kostek brukowych kamiennych (w tym o wymiarach: 4x6 cm 
8x11 cm, 14x17 cm, 18x21 cm),

- układanie nawierzchni z kostek betonowych (w tym o grubości: 8cm i 16 cm),

- wbudowanie odwodnienia liniowego klasy D-400 (typ Aco),

- wykonanie połączenia odwodnienia liniowego drenażem z rur PVC-U karbowanych, perforowanych w otulinie z filtrem z włókniny i obsypce z płukanego żwiru o frakcji 
8/16 mm,

- odmulenie i odtworzenie rowów,

- regulacja wysokościowa skrzynek zaworów i zasuw wodociągowych,

- uporządkowanie pasów zieleni – rozłożenie ziemi urodzajnej z posianiem trawy,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie słupków i znaków stałej organizacji ruchu,

- wykonanie oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie pod wykonanie poszerzenia jezdni, korytowanie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ i płyt betonowych, korytowanie zjazdów gruntowych i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem, wykonanie rozbiórki konstrukcji jezdni, poboczy i przepustu dla jego przebudowy,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni do 3cm, lokalnie do 4cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm i nawierzchni betonowych o grubości 10 cm,

- ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowych z oporem – w świetle 5cm ponad nawierzchnię jezdni,

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem – w świetle 1cm ponad nawierzchnię chodnika z kostki betonowej,

- korytowanie dla poszerzenia jezdni z wykonaniem podbudowy z 15 cm grubości stabilizacji piasku   z cementem o Rm=2,5 MPa, z  łamanego kruszywa kamiennego : w-wa dolna z 0/63 o grubości 15 cm, w-wa górna z 0/31,5 o grubości 10cm i podbudowy z masy mineralno – asfaltowej AC 11W   o grubości 3 cm,

- układanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (geosiatki), Siatka o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3%. Min. 1 badanie Lautnera na 1000m2 ułożonej siatki. Ułożenie geosiatki na podbudowie poszerzenia i z zakładką 50 cm na istniejącej sfrezowanej nawierzchni jezdni,

- wykonanie na istniejącej podbudowie i istniejącej sfrezowanej nawierzchni jezdni warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 w ilości 125 kg/m2 (w jezdni drogi),

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm w jezdni drogi (i na włączeniach dróg oraz zjazdów bitumicznych gr. od 4cm do 8cm),

- remont istniejących nawierzchni wjazdów i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych – frezowanie technologiczne o gr. 4 cm i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości   od 4cm do 8cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej i z kruszywa kamiennego na nawierzchnie utwardzone  z frezowany i z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm do działek: posesji, gruntów rolnych, dróg poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych - na głębokość do 14cm,

- wykonanie ulepszonego poboczy – grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5, poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych na szerokościach 1,5m i grubości korytowania do 10cm,

- wykonanie utwardzonego poboczy z płyt betonowych wielootworowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4cm, podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o  grubości 15cm i warstwie stabilizacji piasku z cementem o RM=2,5MPa o gr. 10 cm. (pobocza z płyt na szerokościach 1,5m i na długości 650 mb, zaleca się płyty o wym. 60 cm x90 cm x 10cm) należy usunąć grunty o grubości do 30 cm,

- wbudowanie odwodnienia liniowego klasy D-400 (z rusztem przejazdowym dla samochodów ciężarowych) o szerokości min. 18,5 cm, wysokości min. 21 cm (odwodnienie typu Aco) ustawionego na ławie betonowej  z oporem o grubości 15 cm z C 16/20,

- przebudowa przepustu drogowego,

- odmulenie rowów z warstwy ok. 20cm i wykopy ziemne dla odtworzenia rowów do głębokości ok. 70cm,

- rozłożenie ziemi urodzajnej o grubości do 10cm z posianiem trawy,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, oznakowanie gładkie – linii segregacyjnych w osi jezdni, linii krawędziowych P-7c, P-7d, linii przejść dla pieszych oraz linie przystankowe P-17, a także ustawienie nowych znaków i tablic oznakowania pionowego (wielkość znaków średnia),

- sprzątanie terenu budowy oraz wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (w działce nr 298/5dr, w dz. 297/1dr  i w dz. nr 297/2 dr obrębu Łozina, gmina Długołęka) na jezdni, zjazdach, poboczach, pasach zieleni,  w rowach. Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

- TERMIN REALIZACJI:

dla Zadania 4 – do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

- ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy                        o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.                   z 2019 poz. 1040 z późn. zm.)  pracowników wykonujących nw. czynności:

- wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych,

- roboty ziemne i wywóz urobku,

- profilowanie i zagęszczenie koryta,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej,

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw bitumicznych i podbudowy,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej,

- utwardzenie poboczy i zjazdów frezem/kruszywem kamiennym,

- utwardzenie poboczy płytami betonowymi wielootworowymi,

- wykonanie stabilizacji piasku z cementem,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz frezowiny,

- rozbiórka kostki betonowej w chodnikach i zjazdach,

- ułożenie kostki betonowej w chodnikach i zjazdach,

- ustawienie krawężniki betonowe na ławie betonowych z oporem,

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowych z oporem,

- rozbiórka kostki kamiennej w zjazdach,

- ułożenie kostki kamiennej w zjazdach,

- budowa przepustów drogowych,

- budowa odwodnień liniowych,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wywóz urobku i sprzątanie terenu budowy.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu obejmujący wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

- UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres robót nie obejmuje prac związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH WYNAGRODZENIA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej                  na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie                     ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

- Materiały pełnowartościowe pozyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych takie jak np.: krawężniki kamienne i krawężniki betonowe, kostka  kamienna i  kostka betonowa, płyty chodnikowe i płyty ażurowe, itp. stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać powyższe materiały Zamawiającemu i przetransportować je we wskazane przez niego miejsce.

- W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. kierownik budowy lub kierownik robót (drogowych), musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych                           do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób 
i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada                                      za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011                              z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm ).

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie do akceptacji dokumenty dotyczące jakości wbudowywanego materiału np.: świadectwa, atesty itp.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć                   w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń.

- Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- OFERTA WYKONAWCY

Do oferty Wykonawca wypełnia kosztorys ofertowy.

- GWARANCJA

Wymagany termin gwarancji na roboty: min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy
(przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

Przedłużenie okresu gwarancji nie dotyczy oznakowania poziomego grubowarstwowego,                    na które wymagana jest gwarancja 36 miesięcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów i wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały i wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

- ZAMÓWIENIA PODOBNE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował:

- wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie  na długości drogi pod wykonanie poszerzenia jezdni,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ i płyt betonowych wielootworowych,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku we własnym zakresie Wykonawcy – korytowanie zjazdów gruntowych i z kruszyw pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- wykonanie mechaniczne rozbiórki podbudowy tłuczniowej,

- wykonanie mechaniczne rozbiórki obsypki  z piasku i gruntu przy rurach przepustu,

- wykonanie mechaniczne rozbiórki rur przepustu żelbetowego,

- ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 10 cm,

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostek brukowych kamiennych,

- ręczne rozebranie nawierzchni z kostek betonowych,

- ręczne rozebranie krawężników betonowych,

- ręczne rozebranie obrzeży betonowych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem,

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

- wykonanie ław z kruszyw naturalnych (pospółki) dla przepustów drogowych,

- wykonanie obsypki i zasypki piaskiem gruboziarnistym dla rur kanału przepustu,

- profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 3 cm i lokalnie do 4 cm oraz technologiczne frezowanie na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni podbudowy z kruszyw kamiennych,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni podbudowy bitumicznej,

- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (w ilości 0,7kg/m2),

- ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej                       po zagęszczeniu: 3cm ( 75 kg/m2), lub/i 4cm (100kg/m2, lub/i  o grubości średniej                                 po zagęszczeniu 5cm (125 kg/m2),

- układanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (geosiatki),

- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(w ilości 0,5kg/m2),

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm i szerokości do 1,5m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzenie poboczy gruntowych płytami betonowymi wielootworowymi o grubości 10 cm       na podsypce cementowo- piaskowej,

- utwardzenie zjazdów (gruntowych) frezowiną o grubości 20cm , dopasowując                                         ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzenie zjazdów (gruntowych i z kruszywa kamiennego) kruszywem kamiennym                             o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- układanie rur przepustu z rury HDPE spiralnych karbowanych na ławie z kruszyw naturalnych,

- zamontowanie ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu,

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowych z oporem - jak dla robót                            na zjazdach i przy chodnikach o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm,

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowych z oporem - jak dla robót na chodnikach                             o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm,

- układanie nawierzchni z kostek brukowych kamiennych (w tym o wymiarach: 4x6 cm 8x11 cm, 14x17 cm, 18x21 cm),

- układanie nawierzchni z kostek betonowych (w tym o grubości: 8cm i 16 cm),

- wbudowanie odwodnienia liniowego klasy D-400 (typ Aco),

- wykonanie połączenia odwodnienia liniowego drenażem z rur PVC-U karbowanych, perforowanych w otulinie z filtrem z włókniny i obsypce z płukanego żwiru o frakcji 
8/16 mm,

- odmulenie i odtworzenie rowów,

- regulacja wysokościowa skrzynek zaworów i zasuw wodociągowych,

- uporządkowanie pasów zieleni – rozłożenie ziemi urodzajnej z posianiem trawy,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie słupków i znaków stałej organizacji ruchu,

- wykonanie oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, 
w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Opracował:

Tadeusz Wojciechowski

WDiT, SP – Wrocław dn. 09.06.2020r.